Found a nice list of options that can be coded using ncs expert. Its long and some of them still are not translated by the guy that made the list. But its helped me a bunch compiling my list so I figured Id post this guys list.

06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 1
Index of Modules.
This list is of the options on my car.
You may have more or less options
depending on the model and coding
index of each module. Check the last
section for other possible options.
This list is a work in progress, it will be
expanded and completed as time permits.
Please check back with me for updates.
Module Page
ABG – Airbag module 2
AKMB – Instrument cluster 4
ALSZ – Light switch module 7
BTM – Rearview module 12
DSC – Dynamic Stability Control 13
CVM – Convertible top module 14
EWS – Immobilizer 16
FTM – Rearview module 17
GM5 – General Module 18
GT – Navigation computer 20
IHK – Heater/AC 21
LWS – Light module 23
RAD – Radio 24
RLS – Rain/light sensor 25
SM – Seat Memory 26
UEB – Rollover Protection 27
Miscellaneous options 28
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 2
ABG – Airbag control module 2002 E46 Vert
Option Meaning Settings
AIRBAG_BEIFAHRER_1 Passenger airbag. aktiv / nicht_aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_2 Passenger airbag. aktiv / nicht_aktiv
AIRBAG_FAHRER_1 Driver airbag. aktiv / nicht_aktiv
AIRBAG_FAHRER_2 Driver airbag. aktiv / nicht_aktiv
AUSLOESEKRITERIUM_1 Deployment criteria. us / ece
AUSLOESEKRITERIUM_2 Deployment criteria. us / ece
B_SATELLIT_1 aktiv / nicht_aktiv
B_SATELLIT_2 aktiv / nicht_aktiv
BAUREIHE Chasis. e46 / e53 / l30
BEIFAHRERBAG_STUFE2_1 Stage 2 passenger airbag. aktiv / nicht_aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_2 Stage 2 passenger airbag. aktiv / nicht_aktiv
BPLUS_TRENNUNG1_1 Battery safety positive terminal aktiv / nicht_aktiv
BPLUS_TRENNUNG1_2 Battery safety positive terminal aktiv / nicht_aktiv
BPLUS_TRENNUNG2_1 Battery safety positive terminal aktiv / nicht_aktiv
BPLUS_TRENNUNG2_2 Battery safety positive terminal aktiv / nicht_aktiv
CODIERANFORDERUNG_0 Coding type. ohne_satellit / e46 / e53
CODIERANFORDERUNG_1 Coding type. ohne_satellit / e46 / e53
CRASHPARAMETER_MRS4_0 Crash parameter 0 e46 / e53
CRASHPARAMETER_MRS4_01 Crash parameter 1 e46 / e53
CRASHPARAMETER_MRS4_02 Crash parameter 2 e46 / e53
CRASHPARAMETER_MRS4_03 Crash parameter 3 e46 / e53
CRASHPARAMETER_MRS4_04 Crash parameter 4 e46 / e53
CRASHPARAMETER_MRS4_05 Crash parameter 5 e46 / e53
CRASHPARAMETER_MRS4_06 Crash parameter 6 e46 / e53
CRASHPARAMETER_MRS4_07 Crash parameter 7 e46 / e53
CRASHPARAMETER_MRS4_08 Crash parameter 8 e46 / e53
CRASHPARAMETER_MRS4_09 Crash parameter 9 e46 / e53
CRASHPARAMETER_MRS4_0A Crash parameter 10 e46 / e53
CRASHPARAMETER_MRS4_0B Crash parameter 11 e46 / e53
CRASHPARAMETER_MRS4_0C Crash parameter 12 e46 / e53
CRASHPARAMETER_MRS4_0D Crash parameter 13 e46 / e53
CRASHPARAMETER_MRS4_0E Crash parameter 14 e46 / e53
CRASHPARAMETER_MRS4_0F Crash parameter 15 e46 / e53
CRASHPARAMETER_MRS4_10 Crash parameter 16 e46 / e53
CRASHPARAMETER_MRS4_11 Crash parameter 17 e46 / e53
CRASHPARAMETER_MRS4_12 Crash parameter 18 e46 / e53
CRASHPARAMETER_MRS4_13 Crash parameter 19 e46 / e53
CRASHPARAMETER_MRS4_14 Crash parameter 20 e46 / e53
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 Occupancy sensor 1 aktiv / nicht_aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2 Occupancy sensor 2 aktiv / nicht_aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_1 Driver airbag stage 2. aktiv / nicht_aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_2 Driver airbag stage 2. aktiv / nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1 Seat belt buckle passenger. aktiv / nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_2 Seat belt buckle passenger. aktiv / nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_FAHRER_1 Seat belt buckle driver. aktiv / nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_FAHRER_2 Seat belt buckle driver. aktiv / nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_HI_MITTE_1 Belt buckle rear middle. aktiv / nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_HI_MITTE_2 Belt buckle rear middle. aktiv / nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_1 Belt buckle rear left aktiv / nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_2 Belt buckle rear left. aktiv / nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_1 Belt buckle rear right aktiv / nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_2 Belt buckle rear right aktiv / nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_1 Belt buckle voltage. aktiv / nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_2 Belt buckle voltage. aktiv / nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_STROMSS_1 Belt buckle electricity. aktiv / nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_STROMSS_2 Belt buckle electricity. aktiv / nicht_aktiv
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 3
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1 Passenger seat belt tensioner aktiv / nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_2 Passenger seat belt tensioner aktiv / nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_FAHRER_1 Driver seat belt tensioner aktiv / nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_FAHRER_2 Driver seat belt tensioner aktiv / nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_1 Rear seat belt tensioner Left aktiv / nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_2 Rear seat belt tensioner Left aktiv / nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_1 Rear seat belt tensioner Middle aktiv / nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_2 Rear seat belt tensioner Middle aktiv / nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_1 Rear seat belt tensioner Right aktiv / nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_2 Rear seat belt tensioner Right aktiv / nicht_aktiv
HWL_1 aktiv / nicht_aktiv
HWL_2 aktiv / nicht_aktiv
ITS_FRONTCRASH_1 Front curtain airbag. aktiv / nicht_aktiv
ITS_FRONTCRASH_2 Front curtain airbag. aktiv / nicht_aktiv
ITS_LINKS_1 Left curtain airbag. aktiv / nicht_aktiv
ITS_LINKS_2 Left curtain airbag. aktiv / nicht_aktiv
ITS_RECHTS_1 Right curtain airbag. aktiv / nicht_aktiv
ITS_RECHTS_2 Right curtain airbag. aktiv / nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_LINKS_1 Rear left curtain airbag. aktiv / nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_LINKS_2 Rear left curtain airbag. aktiv / nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_RECHTS_1 Rear right curtain airbag. aktiv / nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_RECHTS_2 Rear right curtain airbag. aktiv / nicht_aktiv
LENKSEITE_1 Steering rack side linkslenker / rechtslenker
LENKSEITE_2 Steering rack side linkslenker / rechtslenker
MRSAPARAMETER_01 e46 / e53
MRSAPARAMETER_02 e46 / e53
MRSAPARAMETER_03 e46 / e53
MRSAPARAMETER_04 e46 / e53
MRSAPARAMETER_05 e46 / e53
SBE1_STATUS_VERZ_1 aktiv / nicht_aktiv
SBE1_STATUS_VERZ_2 aktiv / nicht_aktiv
SBE2_1 aktiv / nicht_aktiv
SBE2_2 aktiv / nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_LINKS_1 Side airbag rear left. aktiv / nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_LINKS_2 Side airbag rear left. aktiv / nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_RECHTS_1 Side airbag rear right. aktiv / nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_RECHTS_2 Side airbag rear right. aktiv / nicht_aktiv
SIDEBAG_LINKS_1 Side airbag left. aktiv / nicht_aktiv
SIDEBAG_LINKS_2 Side airbag left. aktiv / nicht_aktiv
SIDEBAG_RECHTS_1 Side airbag right. aktiv / nicht_aktiv
SIDEBAG_RECHTS_2 Side airbag right. aktiv / nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_1 Lock seat backrest passenger. aktiv / nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_2 Lock seat backrest passenger. aktiv / nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_1 Lock seat backrest driver. aktiv / nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_2 Lock seat backrest driver. aktiv / nicht_aktiv
AKMB
NikolaiD Page 4 06/28/2011
AKMB – Instrument Cluster 2002 E46 Vert
Option Meaning Settings
AKUSTIK_DSC_ASC ASC/DSC sound warning aktiv / nicht_aktiv
AKUSTIK_GURT_WARN Acoustic belt warning aktiv / nicht_aktiv
AKUSTIK_PARKBREMSE Parking brake on alarm. aktiv / nicht_aktiv
ANZEGIE_HOCHLADEN M-Track mode symbol aktiv / nicht_aktiv
ANZEIGE_SITZLEHNE_VER Display seat lean aktiv / nicht_aktiv
ANZEIGE_UHR_IM_DISPLAY Display clock. aktiv / nicht_aktiv
ASC_PREDRIVE_UEBER_SG ASC predrive over SG??? aktiv / nicht_aktiv
AUSSENTEMP_SPERRZEIT_2 Outside temperature lock time 2 wert_01
AUSSENTEMP_SPERRZEIT_3 Outside temperature lock time 3 wert_01
AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK Outside Temperature Sound Warning. aktiv / nicht_aktiv
BFD_ASC_REG Brake force display / brake lights blink. nicht_aktiv
BFD_AX_REF Brake force display / brake lights blink. nicht_aktiv
BFD_HYSTERESE Brake force display / brake lights blink. wert_01
BFD_SCHWELLE Brake force display / brake lights blink. wert_01
CC_AUSSENTEMPERATUR Cold check outside temperature aktiv / nicht_aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT Coding done. codierung_erfolgt
DELTA_LIMIT_GESETZ Delta limit law aktiv
DIAGNOSE_DELAY_ZEIT Diagnosis delay time. aktiv / nicht_aktiv
DREHZAHL_KENNLINIE RPM Characteristic curve kennlinie_03
FEHLER_1_CODE Error 1 code grundcode_var
FEHLER_1_HAEUFIGKEIT Error 1 frequency grundcode_var
FEHLER_2_CODE Error 2 code grundcode_var
FEHLER_2_HAEUFIGKEIT Error 2 frequency grundcode_var
FEHLER_3_CODE Error 3 code grundcode_var
FEHLER_3_HAEUFIGKEIT Error 3 frequency grundcode_var
FEHLER_4_CODE Error 4 code grundcode_var
FEHLER_4_HAEUFIGKEIT Error 4 frequency grundcode_var
FEHLER_5_CODE Error 5 code grundcode_var
FEHLER_5_HAEUFIGKEIT Error 5 frequency grundcode_var
FEHLERZAEHLER Error counter grundcode_var
GETRIEBE_ANZEIGE_GANG Gear display indicator. aktiv / nicht_aktiv
GURTKONTAKT_MELDUNG_UEBER Seat-belt warning over k-bus /normal. k_bus / konventionell
GURTWARNUNG Seat belt warning with/without buckle contact.
HBA Hydraulic brake assist. nicht_aktiv
K_ZAHL_TACHO K-number for speedometer calculation. 4846_imp/km / 4961_imp/km
K_ZAHL_TACHO_KOMPL K-number for speedometer calculation. 4846_imp/km / 4961_imp/km
K_ZAHL_WEG K-number for distance calculation. 4797_imp/km / 4912_imp/km
K_ZAHL_WEG_KOMPL K-number for distance calculation. 4797_imp/km / 4912_imp/km
KALIBRIERFAKTOR_VERBRAUCH Consumption calibration factor wert_01
KM_SERVICE_INTERVALL Service interval distance
KUEHLMITTEL_G_GRENZE Coolant G level wert_01
KUEHLMITTELNIV_FILTERZEIT Coolant level filter time??? wert_01
KUEHLMITTELTEMP_ANZEIGEWI Coolant temperature.. kennlinie_01
LENKSTOCKSCHALTER_KLR Steering aktiv
LICHTWARNUNG Light warning aktiv
LL/RL Left/right hand drive linkslenker / rechtslenker
MOTOR_ABKUEHLZEIT Engine cool-down time wert_01
MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE Engine oil level pre-drive nicht_aktiv
NAVI_DIST_TO_JUNCTION Show distance to junction. aktiv
NG_MOTORVARIANTEN NG Engine variation nicht_aktiv
QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS Temporary ice warning. aktiv
RDKS TPMS Tire pressure monitoring system. aktiv
RUECKWAERTSGANG_WARN_MED Reverse warning type. piezo / gong
RUECKWAERTSGANG_WARNUNG Reverse warning. aktiv / nicht_aktiv
mit_gurtschlosskontakt /
ohne_gurtschlosskontakt
6.000_km / 11.000_km /
25.000_km
AKMB
NikolaiD Page 5 06/28/2011
SIA_ANZEIGEPARAMETER
SIA_GRENZE_ZEIT Service interval time limit in days. 0_tage / 365_tage / 716_tage
SIA_LITER_GRENZE SIA Consumption Limit
SIA_RESET_KI_TASTE Maintenance interval. aktiv
SPRACHE Language. us
TACHO_SKALA_ENDWERT Speedometer scale end value wert_01
TACHO_SKALA_ENDWERT_KOMPL Speedometer scale end value wert_01
TAGEGRENZE_SIA_RESET Daily limit of SIA resets. wert_01
TANK_BERUHIGUNGSZEIT Tank settling time. 10_sec
TANK_FILTER_FALLEND Tank filter falling. 1.9_l/min
TANK_KENNLINIE Tank capacity calibration
TANK_MITTLUNGSZEIT Fuel gauge measuring frequency 5_sec
TANK_SCHWELLE_AUF/AB Reserve light 6_l
TANK_SCHWELLE_RESERVE Reserve threshold 8_l
TANK_SICHERHEITSFAKTOR Tank security factor 1.3
TANK_VORHALT_REICHW Tank range wert_01
TEMPERATUR_EINHEIT Temperature units. grad_f
VERBRAUCH_D1 Consumption units
WARN_MEDIUM_AUSSENTEMP Outside temperature warning piezo / gong
WARN_MEDIUM_GURT Belt warning piezo / gong
WARN_MEDIUM_PARKBREMSE Parking brake warning piezo / gong
WARN_MEDIUM_RDKS Park distance control warning piezo / gong
WARN_MEDIUM_ZUENDSCHL Ignition warning piezo / gong
WARNUNG_GESCHW_LIMIT Speed limit warning at 75mph. nicht_aktiv / 120_km/h
WEG_DURCHSCHNITT Road average units mph / km/h
WEG_EINHEIT Road units. mls / km
WEG_LIMIT Distance limit. km / mls
WEG_REICHWEITE Distance range. km / mls
ZEIT_EINHEIT Clock format – 12/24 hour 12_stunden / 24_stunden
ZEIT_SITZLEHNENANZEIGE Seat lean indicator time. wert_01
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG Alarm when door open and key is still in ignition. aktiv / nicht_aktiv
A_TEMP_DELTA_OFFSET Outside temperature delta offset. wert_01
A_TEMP_OFFSET_SCHWELLE Outside temperature offset threshold wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T1 Acoustic warning T1 wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T2 Acoustic warning T2 wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T3 Acoustic warning T3 wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1 Outside temperature display error 1 wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2 Outside temperature display error 2 wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K1 Outside temperature delta K1 wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K2 Outside temperature delta K2 wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1 Outside temperature time constant wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2 Outside temperature time constant wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3 Outside temperature time constant wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4 Outside temperature time constant wert_01
BC_V_KORREKTUR Onboard computer speed correction. aktiv
LITER_SERVICE_INTERVALL Displacement service interval. s54b32
LITERGRENZ_SIA_RESET Service interval reset by consumption. wert_01
TANK_ADC_FEHLER_OG Reservoir error upper limit. wert_01
TANK_ADC_FEHLER_UG Reservoir error lower limit. wert_01
TANK_FILTER_KL15 7_schritte
TANK_FILTER_NACHTANKERK 1.1_l/sec
TANK_FILTER_STEIGEND Fuel tank filter increasing. 0.9_l/min
TLETZ wert_01
Service interval notification type with/without
inspection.
ohne_zeitinspektion /
mit_zeitinspektion /
mit_zeitinspektion_japan
s54b32 / s54b32_aut /
s54b32_aut_sa8st /
s54b32_aut_sa988 /
s54b32_sa8st / s54b32_sa988
60_l_literskala /
dad_tank_diesel / metalltank
mpg_us / mpg_uk / km/l /
l/100km
AKMB
NikolaiD Page 6 06/28/2011
WARN_MEDIUM_LIMIT gong / piezo
WARN_MEDIUM_TOG gong / piezo
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 7
ALSZ – Central Light Switch 2002 E46 Vert
Option Meaning Settings
ABFRAGEZEIT_AHM Trailer module checking interval. wert_01 / wert_02
ABS_MIN_STELLUNG_2 ABS minimum position. wert_01 – wert_07
ABSCHALTUNG_UNTERSPG Turn off value too low. wert_01
ABSENKUNG_10_KM/H Lowering at 10 kph. wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE Hold distance normal mode. wert_01 / wert_02
ABTASTRATE_DYN Dynamic feeler rate. wert_01
ABTASTRATE_TREND Feeler rate trend. wert_01
ABWEICHUNG_TREND Deviation trend. wert_01
ADU_OBERGRENZE ADU upper limit. wert_01 / wert_02
ADU_UNTERGRENZE ADU lower limit. wert_01 / wert_02
ANHAENGERMODUL_PWM_WERT Trailer module power value. wert_01 / wert_02
ANHEBUNG_175_KM/H Increase at 108mph. wert_01 / wert_02 / wert_03
ANZAHL_QUICK_RUNDEN Amount of quick rounds. wert_01
AUSWERT_GRADIENT Trailer gradient. aktiv / nicht_aktiv
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG aktiv / nicht_aktiv
BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK Sidemarkers in park position. aktiv / nicht_aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN No deleting of usage hours. aktiv / nicht_aktiv
BI_XENON Bi-xenon headlamps. aktiv / nicht_aktiv
BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE Flash to pass is bixenon & halogen together. aktiv / nicht_aktiv
BL_ERSETZ_DEFEKT_SL Brake lights as replacement for burned park lights. aktiv / nicht_aktiv
BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK Brake lights as replacement for burned blinkers. aktiv / nicht_aktiv
BLINKIMPULS_CRASHBLK Crash warning blinker impulse speed. wert_01 – wert_04
BLINKIMPULS_WARNBLK Hazard lights impulse speed. wert_01 – wert_04
BLK_DIMMEN Dimmed turn signals. aktiv / nicht_aktiv
BLK_H_L_PICT Rear left turn signal in dashboard. aktiv / nicht_aktiv
BLK_H_R_PICT Rear right turn signal in dashboard. aktiv / nicht_aktiv
BLK_V_L_PICT Front left turn signal in dashboard. aktiv / nicht_aktiv
BLK_V_R_PICT Front right turn signal in dashboard. aktiv / nicht_aktiv
BLS_PRUEFEN Brake light switch check. aktiv / nicht_aktiv
BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT Break lights as parking lights. aktiv / nicht_aktiv
CC_ABBLENDLICHT Check control low beams. aktiv / nicht_aktiv
CC_BLINKER_HINTEN Check control rear turn signals. aktiv / nicht_aktiv
CC_BLINKER_VORN Check control front turn signals. aktiv / nicht_aktiv
CC_BREMSLICHT Check control brake light. aktiv / nicht_aktiv
CC_BREMSLICHT_MITTE Check control middle brake light. aktiv / nicht_aktiv
CC_FERNLICHT Check control high beams. aktiv / nicht_aktiv
CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI Check control license plate lights. aktiv / nicht_aktiv
CC_NSL_LINKS Check control fog light left. aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_2_RECHTS Check control right reverse light. aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_LINKS Check control left reverse light. aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_RECHTS Check control right reverse light. aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_LINKS Check control left reverse light. aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_RECHTS Check control right reverse light. aktiv / nicht_aktiv
CC_STANDLICHT_LINKS Check control left parking light. aktiv / nicht_aktiv
CC_STANDLICHT_RECHTS Check control right parking light. aktiv / nicht_aktiv
CC_ZUSATZBLINKER Check control external turn signals. aktiv / nicht_aktiv
CRASH_KLEMME_58G_EIN Activate interior lights in crash. aktiv / nicht_aktiv
CRASH_WARNBLINKEN Turn on hazard lights in a crash. aktiv / nicht_aktiv
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI Defective rear headlight leveling sensor. wert_01 – wert_04
DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN aktiv / nicht_aktiv
DEF_PIN_20_VOR aktiv / nicht_aktiv
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_BL aktiv / nicht_aktiv
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_SL aktiv / nicht_aktiv
DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN aktiv / nicht_aktiv
DEF_PIN_37_VOR aktiv / nicht_aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKT_SL aktiv / nicht_aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKTBLK aktiv / nicht_aktiv
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT wert_01
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 8
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT Dimmed front blinkers as daytime running lights. aktiv / nicht_aktiv
DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT Dimmed front blinkers as daytime running lights. aktiv / nicht_aktiv
DRL_DIMMUNG DRL Dimming. wert_01 / wert_02 / wert_03
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK Error recognition opening number. wert_01
EPSILON_DELTA_A wert_01 / wert_02 / wert_03
EPSILON_DELTA_AV wert_01 / wert_02 / wert_03
FEHLER_ANHAENGER Trailer error. melden / nicht_melden
FEHLER_BL_BLINKEN Report brake light error. melden / nicht_melden
FEHLER_NSL_RECHTS Report rear fog-light failure. melden / nicht_melden
FEHLER_SCHALTER_BREMSL Report brake switch failure. melden / nicht_melden
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ Fog lights turn off when high beams are on. aktiv / nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL Day time running lights dimmed high beams. aktiv / nicht_aktiv
GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT Dimmed brake light as side marker. aktiv / nicht_aktiv
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT Dimmed turn signal as side marker. aktiv / nicht_aktiv
GRADIENT_SCHLECHTWEG aktiv / nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT Half/full step. halbschritt / vollschritt
HEIMLEUCHTEN Home shine on/off – 1 = disabled, 2 = enabled. wert_01 – wert_05
HEIMLEUCHTEN_AL Home shine low beams. aktiv / nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL Home shine brake lights. aktiv / nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL Home shine high beams. aktiv / nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G Home shine interior lights. aktiv / nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL Home shine license plate lights. aktiv / nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW Home shine fog lights. aktiv / nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H Home shine rear parking lights. aktiv / nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V Home shine front parking lights. aktiv / nicht_aktiv
HOEHENWEG wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG wert_01 / wert_02
INTERM_FL Intermittent high beams. nicht_aktiv / wert_01 / wert_02
KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK Cold testing external turn signals. aktiv / nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL Cold testing low beams. aktiv / nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL Cold testing brake light aktiv / nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_MI Cold testing third brake light aktiv / nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI Cold testing rear turn signal aktiv / nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO Cold testing front turn signal aktiv / nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL Cold testing high beam aktiv / nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL Cold testing license plate lights aktiv / nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_LI Cold testing fog lights. aktiv / nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_2_RE Cold testing reverse lights right. aktiv / nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_LI Cold testing reverse lights left. aktiv / nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_RE Cold testing reverse lights right. aktiv / nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_LI Cold testing reverse lights left. aktiv / nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_RE Cold testing reverse lights right. aktiv / nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_LI Cold testing parking lights left. aktiv / nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_RE Cold testing parking lights right. aktiv / nicht_aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI Auto-leveling lights rear sensor regulation line. wert_01 – wert_04
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO Auto-leveling lights front sensor regulation line. wert_01 – wert_05
KL58_HELLIGKEITSSTUFE Interior lights brightness. wert_01
KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC Interior light brightness automatic light control. wert_01
LAENDERVARIANTE_LSZ Country version LSZ wert_01 / wert_02
LENKSEITE_LSZ Light switch side. wert_01 / wert_02
LEUCHTDICHTE_EXPO Light concentration. aktiv / nicht_aktiv
LEUCHTWEITENREG_AUTOM Automatic headlight leveling. aktiv / nicht_aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM Dynamic headlight leveling aktiv / nicht_aktiv
LEUCHTWEITENREGELUNG Headlight leveling. aktiv / nicht_aktiv
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE Headlight leveling constant tilt. wert_01 / wert_02
LWR_VORZEICHEN Headlight leveling control. aktiv / nicht_aktiv / vorn_aktiv
M_TELEGRAM aktiv / nicht_aktiv
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER Sound by changing in dimmer. wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN wert_01 / wert_02
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 9
MITTELUNGSINTERV_TREND wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS wert_01
NACHLAUF_SCHLECHTWEG wert_01
NSL_ALS_STANDLICHT Fog-lights as parking light aktiv / nicht_aktiv
NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL Fog-lights instead of defective brake lights. aktiv / nicht_aktiv
OFFSET_LWR wert_01 – wert_04
P_10_5_ALS_BL_FUNKTION Pin 10 = Brake light, right. aktiv / nicht_aktiv
PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS aktiv / nicht_aktiv
PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2 aktiv / nicht_aktiv
PIN_20_ALS_NSL Pin 20 as foglights aktiv / nicht_aktiv
PIN_20_ALS_SIDEMARKER Pin 20 as sidemarker aktiv / nicht_aktiv
PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU aktiv / nicht_aktiv
PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP Pin 29 = Rear right light outer ring. aktiv / nicht_aktiv
PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2 aktiv / nicht_aktiv
PIN_37_ALS_SL_RE_2 aktiv / nicht_aktiv
PIN_38_ALS_SL_RE_3 aktiv / nicht_aktiv
PIN_38_RE_LI_MELDEN rechts_defekt / links_defekt
PIN_38_VO_HI_MELDEN hinten_defekt / vorne_defekt
PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP Pin 5 = Brake light, Left. aktiv / nicht_aktiv
POTI_DIMMER_INVERS aktiv / nicht_aktiv
POTI_LWR_INVERS aktiv / nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LCM_1 LCM Programming parameter. wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_10 LCM Programming parameter. wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_11 LCM Programming parameter. wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_12 LCM Programming parameter. wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2 LCM Programming parameter. wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3 LCM Programming parameter. wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4 LCM Programming parameter. wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5 LCM Programming parameter. wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6 LCM Programming parameter. wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7 LCM Programming parameter. wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_8 LCM Programming parameter. wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_9 LCM Programming parameter. wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_AL Low beam plug. wert_01 – wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON Bi-xenon plug. wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BL Break light plug. wert_01 – wert_04
PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE Third brake light plug. wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI Rear turn signals plug. wert_01 – wert_04
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORN Front turn signals plug. wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT High beam plug. wert_01 / wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_KZL License plate lights plug. wert_01 / wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI Rear fog lights plug. wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI Rear left parking light plug. wert_01 – wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI Rear right parking light plug. wert_01 – wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI Front left parking light plug. wert_01 / wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE Front right parking light plug. wert_01 / wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI Rear right parking light plug 2. wert_01 – wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI Rear left parking light plug 3. wert_01 – wert_04
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI Rear right parking light plug 3. wert_01 – wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK Auxilary turn signal plug. wert_01
PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG Brake light output. wert_01 – wert_02
PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG Parking light output. wert_01 – wert_04
PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT Blinker additional effect. wert_01 – wert_03
PWM_WERT2_FL_BIXENON wert_01=bixenon and halogen together. wert_01 / wert_02
PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT Fog light additional effect. wert_01
PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT Parking light 3 additional effect. wert_01 – wert_03
RECHTS_LINKS Right-left. aktiv / nicht_aktiv
REFERENZL_MODE_TEIL1 wert_01 / wert_02
REFERENZL_MODE_TEIL2 wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND wert_01
REFERENZL_SCHRITTANZAHL wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG aktiv / nicht_aktiv
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 10
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW Brake light switch increase value. wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT Brake light switch wait time. wert_01
SCHALTER2_BL Brake light second switch. aktiv / nicht_aktiv
SCHRITTABSTAND_GRENZE wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE kennlinie_01 / kennlinie_02
SCHRITTE_STELLUNG_0 wert_01 – wert_03
SCHRITTE_STELLUNG_1 wert_01 – wert_05
SCHRITTE_STELLUNG_2 wert_01 – wert_07
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG wert_01 – wert_03
SCHW_GRAD_BREMSEN wert_01 – wert_03
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG wert_01
SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_01 – wert_03
SCHW_TREND wert_01
SIDEMARKER_US US mode sidemarker (parking lights with headlights) aktiv / nicht_aktiv
SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK Parking light 3 in case of blinker failure. aktiv / nicht_aktiv
SL_ERSETZT_DEFEKT_BL Parking lights in case of brake light failure aktiv / nicht_aktiv
SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK Parking light in case of blinker failure. aktiv / nicht_aktiv
SL_VO_ANSTEUERUNG Front parking light plug. aktiv / nicht_aktiv
SL_X_3_ERSETZT_DEFEKT_BL aktiv / nicht_aktiv
SP_MOTOR_BEWERTEN aktiv / nicht_aktiv
SP_MOTOR_F_EINTRAG Schematic motor error input aktiv / nicht_aktiv
SP_MOTOR_STOP aktiv / nicht_aktiv
SPG_NACHREGELUNG_0 wert_01
SPG_NACHREGELUNG_1 wert_01
SPG_NACHREGELUNG_2 wert_01
SPG_NACHREGELUNG_3 wert_01
SPG_NACHREGELUNG_4 wert_01
SPG_NACHREGELUNG_5 wert_01
SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM aktiv / nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT Parking lights as brake lights. aktiv / nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS Parking lights as fog lights left. aktiv / nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS Parking lights as fog lights right. aktiv / nicht_aktiv
STEIG_KL58_T_PER_D wert_01
TAGFAHRLICHT_ECE European daytime running lights DRL aktiv / nicht_aktiv
TAST_WBLKTASTER_MIN wert_01 / wert_02
TAST_WBLKTASTER_ZUWACHS wert_01 / wert_02
TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01
TAXI_ENABLE Taxi mode. aktiv / nicht_aktiv
TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS Telegram time cycle. aktiv / nicht_aktiv
TEMPERATUR_GRENZE Temperature border. grad_-20
TREIBER_BEWERTEN Driver evaluation. aktiv / nicht_aktiv
TREIBER_F_EINTRAG aktiv / nicht_aktiv
U_POTI_DIMMER_DELTA wert_01
U_POTI_DIMMER_MIN wert_01
U_POTI_STELLUNG_0 wert_01
U_POTI_STELLUNG_1 wert_01
U_POTI_STELLUNG_2 wert_01
VARIANTE_LSZ LSZ Version. wert_01 – wert_06
VMAX_BESCHLEUNIGUNG Acceleration limit wert_01 – wert_04
VMAX_BREMSEN Brake limit wert_01
VMIN_BESCHLEUNIGUNG wert_01 – wert_03
VMIN_BREMSEN wert_01
WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK Warm Testing external turn signals. aktiv / nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL Warm testing low beams aktiv / nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL Warm testing brake light aktiv / nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_MI Warm testing third brake light aktiv / nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI Warm Testing rear turn signals aktiv / nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO Warm testing front turn signals aktiv / nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL Warm testing high beams aktiv / nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI Warm testing license plate light aktiv / nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI Warm testing fog light. aktiv / nicht_aktiv
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 11
WARMUEBERWACHUNG_RL_2_RE Warm testing reverse light right. aktiv / nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_LI Warm testing reverse light left. aktiv / nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_RE Warm testing reverse light right. aktiv / nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_LI Warm testing reverse light left. aktiv / nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_RE Warm testing reverse light right. aktiv / nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LI Warm testing left parking light. aktiv / nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RE Warm testing right parking light. aktiv / nicht_aktiv
XENON_TEST Xenon test. aktiv / nicht_aktiv
XENON_TIME Xenon time. wert_01
XENON_TIMEOUT Xenon timeout. wert_01
ZEIT_KALT_PULSE Time cold pulse. wert_01
ZEIT_KALT_PULSE_QUICK Time quick cold pulse. wert_01
ZEIT_KALT_RUNDEN Time cold rounds. wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01
ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK Cycles cold rounds quick. wert_01
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 12
BTM – Passenger Side Rearview Mirror Module 2002 E46 Vert
Option Meaning Settings
ABKLAPPWERT Tilt value wert_01 / wert_02
AUT_SPIEGELVERSTELLUNG Automatic mirror adjustment. aktiv / nicht_aktiv
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL aktiv / nicht_aktiv
LL/RL Left/right hand drive linkslenker / rechtslenker
MEMORY_SPIEGELABKLAPPEN Auto-tilting mirror memory. aktiv / nicht_aktiv
SITZMEMORY_VERBAUT Seat memory installed. aktiv / nicht_aktiv
SPIEGELABKLAPPEN Auto-tilting mirrors. aktiv / nicht_aktiv
SPIEGELHEIZUNG Heated mirrors. ptc_kl_15 / getaktet
SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT Mirror heating installed aktiv / nicht_aktiv
V_VAR_SPERRE_BEIKLAPPEN Variable lock at work? wert_01 – wert_06
When active 2 signals on remote opens or closes door & drivers
window & mirrors fold
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 13
DSC – Dynamic Stability Control 2002 E46 Vert
Option Meaning Settings
BREMSLICHTSCHALTER Brake light switch aktiv / passiv
DELTA_PSI_BETA_LIMIT_KORR wert_01
DRUCKMODELL_HINTERACHSE Pressure model rear axle typ_1
DRUCKMODELL_VORDERACHSE Pressure model front axle typ_2
DRUCKMODELLPARAMETER Pressure model parameter. typ_7
DV_OFFSET line1 / line0 / line2 / line3
EBV_LAMPE Electronic brake force light. aktiv / nicht_aktiv
EINSPURMODELLPARAMETER On track model parameters typ_6 / typ_10
GETRIEBE Gearbox. handschaltung / automatik
GRADIENT_MM_ZUGABE Gradual millimeter increase... wert_04 / wert_03
LOGIK_HA_SPERRE Rear axle lock logic. aktiv / nicht_aktiv
MOTOR_ART_ASC wert_01 / wert_02
PRE_VLABS aktiv
REIFENDRUCKWARNSYSTEM Tire pressure system aktiv / nicht_aktiv
REIFENTOL_ABGLEICH_ASC ACS Balance tolerance. aktiv
REIFENTOLERANZABGLEICH Tire size tolerance aktiv / nicht_aktiv
SEQ_M_GETRIEBE SMG aktiv / nicht_aktiv
UEBERSTEUERN_MUE_0 Oversteer wert_05
UEBERSTEUERN_MUE_1 Oversteer wert_04
UNTERSTEUERN_MUE_0 Understeer wert_02 / wert_03
UNTERSTEUERN_MUE_1 Understeer wert_02 / wert_03
UNTERSTEUERSCHWELLE Understeer threshold wert_03 / wert_01
CVM
Page 14
CVM – Convertible Top Module 2002 E46 Vert
Option Meaning Settings
ABSCHALTSPANNUNG_KL_30 Turn off value. wert_11
DRUCKPUMPE_DREHRICHTUNG Pressure pump direction. links
FEHLER_HECKSCHEIBE Error rear window. nicht_aktiv
GESCHW_PRUEFUNG Speed testing. aktiv
GESCHW_VERDECK_AKTIV Convertible top speed control. wert_01
HALTEZEIT_VENTILE Valve holding time. wert_01
HARDTOP_ERKENNUNG Hardtop detection. nicht_aktiv
KBUS_FUNKTION K-Bus function. aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_VERDECK Comfort opening convertible top aktiv
KOMFORTSCHLIESSEN_VERDECK Comfort closing convertible top aktiv
LED_ANSCHLUSS LED Connection vled1
POWERDOWN_ZEIT Powerdown time wert_01
SOFTWARE_VERDECK Convertible software e46
TEMP_DRUCKPUMPE Pressurepump temperature. wert_01
VENTIL_HALTESTELLUNG Valve holding position wert_01
WARTEN_SCHEIBEN_ABGESENK Wait to lower windows before opening top aktiv
ZKE Central body electronics aktiv
AUSSENTEMP_BEWERT aktiv
AUSSENTEMP_VERDECKLAUF wert_01
BEDIEN_ENTPRELLZAEHLER wert_02
BEDIEN_ENTPRELLZEIT wert_02
BYTE_3_LI wert_01
BYTE_4_LI wert_01
CHECK_BLOCK_0 wert_01
CHECK_BLOCK_1 wert_01
CHECK_BLOCK_3 wert_01
CHECK_BLOCK_4 wert_01
DEBUG_SIGNAL nicht_aktiv
DELTA_SEGMENTBREITE wert_01
FEHLER_ABTAKTEN nicht_aktiv
FEHLER_MOTOR aktiv
FEHLER_V1KLAP aktiv
FEHLER_V2HAUPT aktiv
FEHLER_V3SBE aktiv
FEHLER_V4SBA aktiv
FEHLER_V5GO nicht_aktiv
HALL_BETRIEBSSPANNUNG wert_02
HALL_GRENZWERTE wert_01
HALLSENSOR_VSW72 aktiv
HALLSENSOR_VSW8 nicht_aktiv
HYSTERESE_KL_30 wert_04
HYSTERESE_KL_R wert_04
KLA_VERR_BIS_PAUSE wert_01
KLA_VERR_PAUSE wert_01
LOGIK_RESERVE3 nicht_aktiv
LOGIK_SCHALTER_RESERV nicht_aktiv
LOGIK_SWBUNT nicht_aktiv
LOGIK_VERDECK_OEFFNEN nicht_aktiv
LOGIK_VERDECK_SCHLIESSEN nicht_aktiv
LOGIK_VSW12 nicht_aktiv
LOGIK_VSW41 nicht_aktiv
LOGIK_VSW42 nicht_aktiv
LOGIK_VSW71 nicht_aktiv
LOGIK_VSW72 nicht_aktiv
LOGIK_VSW8 nicht_aktiv
LOGIK_VSW9 nicht_aktiv
LOGIK_VSWHTOP nicht_aktiv
MICRO_ENTPRELLZAEHLER wert_02
MICRO_ENTPRELLZEIT wert_02
OBERGRENZE_POTI wert_01
PATCH_ENABLE_1 wert_01
CVM
Page 15
PATCH_ENABLE_2 wert_01
PREALARM_DRUCKPUMPE wert_01
RAM_CHECK aktiv
ROM_CHECK aktiv
SB_ANHEBEN nicht_aktiv
SEGMENTBREITE_MINDEST wert_01
SEGMENTGRENZEN_HS wert_01
SEGMENTGRENZEN_SB wert_01
SPANNUNG_KL_R wert_06
SPERR_VENT_TEST aktiv
SPERR_WLM_TEST aktiv
TO_MULT_ABL_HS wert_02
TO_MULT_ANH_HS wert_02
TO_MULT_ANH_SB wert_02
TO_MULT_ANH_VDK_1 wert_02
TO_MULT_ANH_VDK_2 wert_02
TO_MULT_ANH_VDK_3 wert_02
TO_MULT_WLM wert_02
TO_ZEIT_ABL_HS wert_02
TO_ZEIT_ANH_HS wert_02
TO_ZEIT_ANH_SB wert_02
TO_ZEIT_ANH_VDK wert_02
TO_ZEIT_WLM wert_02
UNTERGRENZE_POTI wert_01
VERDECKINFO_SEGMENTGRENZE wert_01
VERDECKKLAPPE_VORHANDEN aktiv
VERDECKLAUF_ZAEHLER wert_01
VKBODEN_ENTPRELLZAEHLER wert_02
VKBODEN_ENTPRELLZEIT wert_02
VKBODEN_ERKENNUNG aktiv
VPUMPE_FEHLER aktiv
WINDLAUF_DREHRICHTUNG vmw1
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 16
EWS – Immobilizer Module 2002 E46 Vert
Option Meaning Settings
ABSCHALTDREHZAHL_ANLASSER Starter cut-off RPM
EWS_3_SCHNITTSTELLE Immobilizer installed. aktiv / nicht_aktiv
K_BUS_FREI_OHNE Without k-bus aktiv / nicht_aktiv
PARK/NEUTRAL_EINGANG Start in park/neutral only. aktiv / nicht_aktiv
SCHALT_KRITERIUM_EWS_3 Immobilizer switch criteria.
ZEIT_BIS_AUTOM_SPERREN Time before auto-block. wert_01
ZEITDAUER_BIS_ABSCHALTUNG Time until turn-off. benziner / diesel
4_zylinder_benziner /
6_zylinder_benziner /
8_zylinder_benziner /
12_zylinder_benziner
4_zylinder_benziner
4_zylinder_diesel /
6_zylinder_benziner /
6_zylinder_diesel /
8_zylinder_benziner /
8_zylinder_diesel /
12_zylinder_benziner
FTM
Page 17
FTM – Driver Side Rearview Mirror Module 2002 E46 Vert
Option Meaning Settings
ABKLAPPWERT Tilt value wert_01 / wert_02
AUT_SPIEGELVERSTELLUNG Automatic mirror adjustment. aktiv / nicht_aktiv
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL aktiv / nicht_aktiv
LL/RL Left/right hand drive linkslenker / rechtslenker
MEMORY_SPIEGELABKLAPPEN Auto-tilting mirror memory. aktiv / nicht_aktiv
SITZMEMORY_VERBAUT Seat memory installed. aktiv / nicht_aktiv
SPIEGELABKLAPPEN Autofolding mirrors. aktiv / nicht_aktiv
SPIEGELHEIZUNG Heated mirrors. ptc_kl_15 / getaktet
SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT Mirror heating installed aktiv / nicht_aktiv
V_VAR_SPERRE_BEIKLAPPEN Variable lock at work? wert_01 – wert_06
When active 2 signals on remote opens or closes door & drivers
window & mirrors fold
GM5
Page 18
GM5 – General Module 2002 E46 Vert
Option Meaning Settings
ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER Turn off user. aktiv / nicht_aktiv
ALARM_AKUSTISCH Alarm sound dauerton / intervallton
ALARM_AKUSTISCH_LANG Long alarm sound aktiv / nicht_aktiv
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT Alarm flashes low beam when tripped aktiv / nicht_aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT Alarm flashes remote light when tripped aktiv / nicht_aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER Alarm flashes waring lights when tripped aktiv / nicht_aktiv
AUSSTELLFENSTER Rear windows. aktiv / nicht_aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT_1 Coding 1 completed. codierung_erfolgt
DWA Anthiteft alarm system. aktiv / nicht_aktiv
E52_FUNKTIONEN BMW Z8 Functions aktiv / nicht_aktiv
EINGANG_2 Input 2. aktiv / nicht_aktiv
EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL Input 2 contact closed. aktiv / nicht_aktiv
EINKLEMMSCH_HINTEN Rear window pinch sensor aktiv / nicht_aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN Pinch sensor long or short reverse. kurz / lang
EINKLEMMSCH_VORNE Front window pinch sensor aktiv / nicht_aktiv
EKS_GEDRUECKT/OFFEN Pinch sensor open on push. wert_01
EKS_OFFEN/UNTERBRECHUNG Pinch sensor open on interruption. wert_01
ENTSICHERN_CENTERLOCK Central locking button works with no key aktiv / nicht_aktiv
FENSTERHEBER_HINTEN Rear power windows. aktiv / nicht_aktiv
FENSTERHEBER_VORNE Front power windows. aktiv / nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG Remote control aktiv / nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_1 Remote control – key 1. aktiv / nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_2 Remote control – key 2. aktiv / nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_3 Remote control – key 3. aktiv / nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_4 Remote control – key 4. aktiv / nicht_aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM Power window turn off criteria. (ece works for 1 minute) us / ece
FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF Lower power windows when opening vert top. aktiv / nicht_aktiv
FH_ABSENKUNG_SPERREN Disable power window lowering. aktiv / nicht_aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF Power window passenger door down one touch aktiv / nicht_aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU Passenger window up one-touch. aktiv / nicht_aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF Driver window down one touch. aktiv / nicht_aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU Driver window up one touch. aktiv / nicht_aktiv
FH_INIT_TRANSPORTMODE Power windows in transport mode. aktiv / nicht_aktiv
FH_NACH_TUERE_AUF Power windows after door is opened. aktiv / nicht_aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF Rear windows down one touch. aktiv / nicht_aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU Rear windows up one-touch. aktiv / nicht_aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF 4 window button one-touch open. aktiv / nicht_aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU 4 window button one-touch close. aktiv / nicht_aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ Interior space monitoring. aktiv / nicht_aktiv
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI Interior space monitoring rear. aktiv / nicht_aktiv
FUNKTION_CABRIO Convertible function aktiv / nicht_aktiv
FUNKTIONEN_TOURING Wagon functions. aktiv / nicht_aktiv
FUNKTIONTUERSCHLOSS Door lock functions
HECKKLAPPEN_LOGIK Trunk lid position. geschlossen \ offen
HKL_SPERREN_BEI_ZS Disable trunk by central locking. aktiv / nicht_aktiv
HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN Front power windows lift delay. aktiv / nicht_aktiv
IB_BEI_KL.R_AUS Interior lights off when headlights are on. aktiv_mit_kl.58 \ nicht_aktiv
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN Interior lights on by unlocking with key. aktiv / nicht_aktiv
IB_SPERRE_BEI_FEHLER Block interior lights on error. aktiv / nicht_aktiv
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV Interior lights on after pressing lock twice. aktiv / nicht_aktiv
IR_FERNBEDIENUNG Infrared remote. aktiv / nicht_aktiv
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN Comfort open with key in lock. aktiv / nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI Comfort open without rear window. aktiv / nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD Comfort open without sunroof. aktiv / nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB Comfort open remote – vert top, sunroof aktiv / nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI Comfort close without rear window. aktiv / nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD Comfort close without sunroof. aktiv / nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB Comfort close remote – vert top, sunroof aktiv / nicht_aktiv
zv_selektiv \ nicht_aktiv \
einstiegshilfe
GM5
Page 19
MAUT_ZU_STOP_N_TUER_AUF Window one-touch operation when door is open on nicht_aktiv. aktiv / nicht_aktiv
NEIGUNGSGEBER Alarm tilt sensor. aktiv / nicht_aktiv
PANIK_MODUS Panic mode (trigger alarm with remote). aktiv / nicht_aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH Alarm beep on unlock aktiv / nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF Alarm beep on lock aktiv / nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE Alarm beep when trunk is closed. aktiv / nicht_aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH Optical acknowledgment unlocking aktiv / nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF Optical acknowledgment locking aktiv / nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE Visual arming when trunk is closed. aktiv / nicht_aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN Locks work with key and remote / only remote.
SCHEIBE_ABSENKZEIT Window lowering time. wert_01 /wert_02
SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS Window opening without EKS aktiv / nicht_aktiv
SCHEINWERFERREINIGUNG Headlight washers. aktiv / nicht_aktiv
SENSOR_REGEN Rain Sensor. aktiv / nicht_aktiv
SOFT_ON/OFF Interior lights fade in and out. aktiv / nicht_aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG Condition reset when stopped. aktiv / nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H Lock at selected speed in km/h aktiv / nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN Lock after 2 minutes if no door is opened. aktiv / nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 Lock speed remote 1 nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 Lock speed remote 2 nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 Lock speed remote 3 nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 Lock speed remote 4 nicht_aktiv
VERRIEGELUNGSSCHWELLE Automatic locking speed selection.
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S Delay panic mode 0.2 seconds. wert_01
WISCHER_RUECK_GESCHW Rear wiper speed. wert_01
WISCHERINTERVALL Wiper interval. 3_sec / 5_sec
WISCHERPOTI Wiper timing. aktiv / nicht_aktiv
ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT Door lock time. wert_01
ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO Starter electricity limiter memory. aktiv / nicht_aktiv
ASF_PARAMETER_VARIANTE Adaptive headlights parameter version. aktiv / nicht_aktiv
BEDIENSTELLE_BFT Unlock refueling door with passenger door. aktiv / nicht_aktiv
DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK Starting block differential wert_01
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1 Rear window unlock from remote 1 aktiv / nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2 Rear window unlock from remote 2 aktiv / nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3 Rear window unlock from remote 3 aktiv / nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4 Rear window unlock from remote 4 aktiv / nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN Rear window unlock from inside aktiv / nicht_aktiv
TAKTUNG_IB Interior light timing. aktiv / nicht_aktiv
TAKTUNG_VERBRAUCHERABSCHA Timing to turn off users. aktiv / nicht_aktiv
schloss_und_fernbedienung /
nur_mit_fernbedienung
klemme_r / 8_km/h / 4_km/h /
12_km/h / 16_km/h / 20_km/h /
24_km/h / 28_km/h
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 20
GT – Navigation Computer 2002 E46 Vert
Option Meaning Settings
ANZEIGE_ANKUNFTSZEIT Display arrival time on navigation. aktiv / nicht_aktiv
ANZEIGE_POSITION_AUS Display position. aktiv / nicht_aktiv
AUTOMATISCHER_NOTRUF Automatic emergency call. aktiv / nicht_aktiv
BAUART Model variation.
BAUREIHE Series e46
FUHRPARK_FLOTTENMODUS Drive park fleet mode. aktiv / nicht_aktiv
LAENDERVARIANTE_GT Navigation country version
MEKKA_INDIKATOR aktiv / nicht_aktiv
TELEMATIK Telematics aktiv / nicht_aktiv
WIDESCREEN_MODI wert_00 – wert_04
ohne / cabrio /
compact / coupe /
limousine /
roadster / suv /
touring
ece / australien /
kanada / us
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 21
IHK – Automated heating/cooling 2002 E46 Vert
Option Meaning Settings
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1 Vent flap open while warming up. aktiv / nicht_aktiv
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_2 Vent flap open while warming up. aktiv / nicht_aktiv
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_3 Vent flap open while warming up. aktiv / nicht_aktiv
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_4 Vent flap open while warming up. aktiv / nicht_aktiv
BORDMONITOR Vehicle monitor. aktiv / nicht_aktiv
EL_DURCHLAUFERHITZER Electric heater. aktiv / nicht_aktiv
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_1 Defroster close. aktiv / nicht_aktiv
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_2 Defroster close. aktiv / nicht_aktiv
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_3 Defroster close. aktiv / nicht_aktiv
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_4 Defroster close. aktiv / nicht_aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_1 Floor vents close aktiv / nicht_aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_2 Floor vents close aktiv / nicht_aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_3 Floor vents close aktiv / nicht_aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_4 Floor vents close aktiv / nicht_aktiv
GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_1 Automatic air by ignition on. aktiv / nicht_aktiv
GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_2 Automatic air by ignition on. aktiv / nicht_aktiv
GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_3 Automatic air by ignition on. aktiv / nicht_aktiv
GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_4 Automatic air by ignition on. aktiv / nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_1 Automatic air bars. aktiv / nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_2 Automatic air bars. aktiv / nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_3 Automatic air bars. aktiv / nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_4 Automatic air bars. aktiv / nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_1 Automatic fan speed correction. aktiv / nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_2 Automatic fan speed correction. aktiv / nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_3 Automatic fan speed correction. aktiv / nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_4 Automatic fan speed correction. aktiv / nicht_aktiv
GEREGELTER_KOMPRESSOR Regulated compressor gross / klein / nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_HEIZZEIT Rear defroster heating time. verlaengert
HHS_AUTOMATIK Automatic rear defroster. aktiv / nicht_aktiv
KENNFELDKUEHLUNG Test field. aktiv / nicht_aktiv
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_1 Automatic air test line. aktiv / nicht_aktiv
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_2 Automatic air test line. aktiv / nicht_aktiv
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_3 Automatic air test line. aktiv / nicht_aktiv
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_4 Automatic air test line. aktiv / nicht_aktiv
KLAPPEN_OEFFNEN_1 Open flaps on ignition. aktiv / nicht_aktiv
KLAPPEN_OEFFNEN_2 Open flaps on ignition. aktiv / nicht_aktiv
KLAPPEN_OEFFNEN_3 Open flaps on ignition. aktiv / nicht_aktiv
KLAPPEN_OEFFNEN_4 Open flaps on ignition. aktiv / nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_1 AC at ignition on. aktiv / nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_2 AC at ignition on. aktiv / nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_3 AC at ignition on. aktiv / nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_4 AC at ignition on. aktiv / nicht_aktiv
LDA_BEI_UNTERSPANNUNG Increase idle rpm. aktiv / nicht_aktiv
LDA_BEI_VERBRAUCHER Decrease idle rpm. aktiv / nicht_aktiv
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_1 Air at fuse box? aktiv / nicht_aktiv
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_2 Air at fuse box? aktiv / nicht_aktiv
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_3 Air at fuse box? aktiv / nicht_aktiv
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_4 Air at fuse box? aktiv / nicht_aktiv
MOTOR_ART Engine type benziner/diesel
SOLARSENSOR Sunlight Sensor. aktiv / nicht_aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR_1 Setpoint Corection aktiv / nicht_aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR_2 Setpoint Corection aktiv / nicht_aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR_3 Setpoint Corection aktiv / nicht_aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR_4 Setpoint Corection aktiv / nicht_aktiv
TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_1 Clock high-low announcement. aktiv / nicht_aktiv
TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_2 Clock high-low announcement. aktiv / nicht_aktiv
TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_3 Clock high-low announcement. aktiv / nicht_aktiv
TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_4 Clock high-low announcement. aktiv / nicht_aktiv
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 22
TEMPERATUR_EINHEIT Temperature units. grad_c / grad_f
UMLUFT_MEMORY Ventilation memory aktiv / nicht_aktiv
ZUHEIZER Auxilary heater. konventionell / k_bus
AUSSCHALTSCHW_AUTO_UMLUFT wert_01 / wert_02
AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_1 aktiv / nicht_aktiv
AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_2 aktiv / nicht_aktiv
AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_3 aktiv / nicht_aktiv
AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_4 aktiv / nicht_aktiv
AUTO_LED_GEBL_MANUELL aktiv / nicht_aktiv
AUTO_LED/SCHRIFTZUG aktiv / nicht_aktiv
AUTO_UMLUFT_ZEIT Automatic fan time. aktiv / nicht_aktiv
AUTOM_UMLUFT_CONTROL Automatic fan control. aktiv / nicht_aktiv
DISPLAY anzeige_32_grad
DISPLAY_GEBLAESRAHMEN aktiv / nicht_aktiv
DISPLAYANZEIGE_HIGH Display “HIGH” instead of number on hottest setting. aktiv / nicht_aktiv
DISPLAYANZEIGE_LOW Display “LOW” instead of number on coolest setting. aktiv / nicht_aktiv
EINSCHALTSCHW_AUTO_UMLUFT wert_01 / wert_02
KENNLINIE_HEIZZEIT_HHS kennlinie_01 – kennlinie_03
KENNLINIE_WAERMETAUSCHER aktiv / nicht_aktiv
KLIMATASTE_SPERREN aktiv / nicht_aktiv
MIN_WT_SOLLWERT aktiv / nicht_aktiv
SOLARSENSOR_GEBL_BALKEN aktiv / nicht_aktiv
TAKTUNG_HHS Rear defroster timing. aktiv / nicht_aktiv
UEBERLAUFSCHRITTE_BEI_0 aktiv / nicht_aktiv
UEBERLAUFSTEPS_BEI_100% aktiv / nicht_aktiv
ZUHEIZ_RELAIS Auxilary heater relay. aktiv / nicht_aktiv
ZUSATZWASSERPUMPE Auxilary water pump. aktiv / nicht_aktiv
ZYLINDER_ZAHL 6_zylinder
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 23
LWS – Light module 2002 E46 Vert
Option Meaning Settings
LWS5_KENNFELD_0 e46
LWS5_KENNFELD_1
LWS5_KENNFELD_2
LWS5_KENNFELD_3
LWS5_KENNFELD_4
LWS5_KENNFELD_5 e46 / e85
e38 / e39 / e46 / e52 / z3 / r50 /
e85
e38 / e39 / e46 / e52 / z3 / r50 /
e85
e38 / e39 / e46 / e52 / z3 / r50 /
e85
e38 / e39 / e46 / e52 / e53 / z3 /
e46/16 / r50 / e85 / e83
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 24
RAD – Radio Module 2002 E46 Vert
Option Meaning Settings
DSP_CDC_DIGITALLTG Digital sound processor. wert_00 / wert_01
GAL Speed dependent volume gain. wert_01 – wert_06
KEY_MEMORY_RADIO Remember key stations and volume nicht_aktiv
LAENDERVARIANTE_RADIO Country version radio.
PTY_TABELLE PTY table. ece / us
RDS-AF_SWITCHING Radio data system alternative frequency switching.
REG wert_04
TP_FUNKTION Traffic program function.
TP_MINIMAL_VOLUME Traffic program minimal volume. wert_-09 – wert_00 – wert_09
us / ece / japan / oceanien /
kanada
rfs_off / rds_on/af_man /
rds_on/af_off / rds_on/af_auto
nicht_aktiv / tp /
tp_wt_autosuchlauf / tp_wt /
tp_autosuchlauf
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 25
RLS – Rain Light Sensor 2002 E46 Vert
Option Meaning Settings
FLC_SCHWELLWERT_SATZ Automatic lights sensitivity. wert_01 / wert_02
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_2 Automatic lights sensitivity. wert_01 / wert_02
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_3 Automatic lights sensitivity. wert_01 / wert_02
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_4 Automatic lights sensitivity. wert_01 / wert_02
TYP_FRONTSCHEIBE Windshield type serienscheibe / klimakomfort
WISCHERMOTOR_RSK Wiper motor wert_01 / wert_02
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 26
SM – Seat Memory 2002 E46 Vert
Option Meaning Settings
MEMORY_TIPP_BETRIEB Memory one touch operation. aktiv / nicht_aktiv
AUT_SITZVERSTELLUNG Automatic seat adjustment
nicht_aktiv / nach_fb_entriegeln /
nach_entr_u_tuer_oeffnen
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 27
UEB – Rollover Protection 2002 E46 Vert
Option Meaning Settings
KLEMME_15_LIEGT_AM_SG_AN Ignition on is... aktiv / nicht_aktiv
LAMPENCHECK_GESICHERT Light check verified. aktiv / nicht_aktiv
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 1
Option Meaning Settings
ABKLAPPSTELLUNG
ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT Turn off speed e46/2
ABSCHALTDREHZAHL_ANLASSER Starter turn off speed 6_zylinder_benziner
ABSCHALTMELDUNG Turn off confirmation. nicht_aktiv
ABSCHALTWEG Turn off distance. e46/2
ACC_FLAG Active cruise control indicator.
ADRESSE_AUSWERTEN Analize evaluate??? nicht_aktiv
AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL Emergency call when airbag is triggered. aktiv
AKUSTIK_HECKKLAPPE Trunk open alarm.
AKUSTIK_KONZEPT Alarm Concept?? nicht_aktiv
AKUSTIK_RDKS Tire pressure warning alarm. aktiv
AKUSTIK_RUECKLICHT Tail light alarm.
AKUSTIK_TUEREN Door open alarm.
AKUSTIK_WASCHWASSER Low washer fluid level alarm.
AL_KL_50 Low beams on ignition on. (DRL) nicht_aktiv
ALC_ABSENKUNG_10_KM/H Automatic Light Control ..... wert_02
ANHAENGERKUPPLUNG Disable rear PDC when trailer is attached. nicht_aktiv
ANZAHL_RAEDER_VERBAUT Number of wheels mounted. 4
ANZAHL_SPRITZIMPULSE Number of spray impulses. 2
ANZAHL_STUFEN Number of stages. wert_03
ANZEIGE_EML Display motor load. nicht_aktiv
ANZEIGE_HOCHLADEN Display upload. nicht_aktiv
ANZEIGE_OELSTAND_PREDRIVE Display oil level before driving. nicht_aktiv
ANZEIGE_UHR_IM_DISPLAY Display clock. aktiv
ASC Automatic Stability Control aktiv
ATEMP_WARNUNG_KALTLAND Outside temperature cold warning. nicht_aktiv
AUFHEIZAUTOMATIK Automatic heater control. nicht_aktiv
AUSSENTEMP_SENSOR Ambient temperature sensor. aktiv
AUTO_LWR_ENABLE Auto-leveling headlights. aktiv
BEWERTUNG_FEHLER Defect evaluation? aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30 Defect evaluation hot line. aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31 Defect evaluation chasis ground. aktiv
BFD_ON Brake force display – on. nicht_aktiv
BL_DIMMEN Dimming brake light??? aktiv
BLUETOOTH Bluetooth. no_bt
BORDNETZ Wiring for navigation??? e38/e39_high
BPLUS_TRENNUNG_1 Battery safety positive terminal aktiv
BPLUS_TRENNUNG_2 Battery safety positive terminal aktiv
BREMSWARNLEUCHTE Brake warning light aktiv
CAN_OELDRUCKSCHALTER Oil pressure switch on CAN bus. nicht_aktiv
CODIERWERT Code value wert_01
CORNERING_BREAK_CONTROL Cornering Brake Control aktiv
CYCL_TI_BLK 1-touch turn signal number of blinks einmal/zweimal/dreimal
DAUERFAHRLICHT_EU Light control sensor Europe. nicht_aktiv
DAUERFAHRLICHT_US Light control sensor US. nicht_aktiv
DBC_DBS Dynamic brake control brake support aktiv
DRIFT_DEKR Drift decrease wert_02
DRIFT_INKR Drift increase wert_02
DRIFT_SCHWELLE Drift limit wert_02
DRIVE_WHEELS Drive wheels, duuuh. rear_wheel
DRUCK_OFFSET Pressure offset. wert_01
DSP_ACOUSTIC_PROFILE Digital Sound Processing profile. dsp_profil_1
DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT Alarm glove compartment. nicht_aktiv
Miscellanious options – not yet processed or from other
cars.
Wiper arm parked position changes from horizontal to verticle
when active.
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 2
DWA_HECKKLAPPENKONTAKT Alarm trunk. nicht_aktiv
DWA_HECKSCHEIBENKONTAKT Alarm rear windshield. nicht_aktiv
DYN_BREMS_UNTERSTUETZUNG Dynamic brake support. aktiv
E_CALL_COUNTD_DEL_TMR Emergency call countdown delay timer??? wert_01
E83_FUNKTIONEN BMW X3 Functions nicht_aktiv
E85_FUNKTIONEN BMW Z4 Functions nicht_aktiv
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_HI Echo sensor corner rear e46_m3_3/01
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_VO Echo sensor corner front e46_m3
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_HI Echo sensor middle rear. e46_m3_3/01
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_VO Echo sensor middle front. e46_m3
EINSCHALTMELDUNG_IMMER Turn on warning always. nicht_aktiv
EINSCHALTVERZOEGERUNG Gradual turn-on. aktiv
EINSTIEGSHILFE nicht_aktiv
EIS_AUSBLENDEN Defroster gradual turnoff??? aktiv
ENTRIEGELN_HKL Open trunk 1x_tastendruck
ENTSICHERN_CENTERLOCK Central locking button works with no key aktiv
EWS_3_SCHNITTSTELLE Immobilizer cut place???? aktiv
F_250 Car transforms into a Ford truck. wert_02
FAHRZEUG_HERSTELLER Vehicle manufacturer wert_01
FAHRZEUG_TYP Vehicle type wert_02
FE_SCHEIBENWISCHER Windshield wiper error??? aktiv
FEHLER_ABBLENDLICHT Low beam error. melden
FEHLER_BREMSLICHT Brake light error melden
FERNLICHT_DRL High beam DRL. aktiv
FERNWIRKEN_GENERELL Telecontrol general nicht_aktiv
FERNWIRKEN_NAVZIELE Telecontrol Nav objectives nicht_aktiv
FERNWIRKEN_POSITION Telecontrol position nicht_aktiv
FERNWIRKEN_STANDHEIZUNG Telecontrol heating nicht_aktiv
FERNWIRKEN_TELEFONLISTEN Telecontrol phone list nicht_aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM Power window turn off criteria. us/ece
FH_TIMEOUT Power window time out. 8s
FL_AL_AUS High beams as low beams. nicht_aktiv
FL_KL_50 High beams on ignition on. aktiv
FOND_MODUL_1 Rear module 1 nicht_aktiv
FOND_MODUL_2 Rear module 2 nicht_aktiv
FUNKTION_DSC DSC Function aktiv
FUNKUHR Remote clock??? nicht_aktiv
FZG_RADSTAND Vehicle wheelbase. wert_02
FZG_VERZOEGERUNG Vehicle slow down. nicht_aktiv
GEARMOMENTREGLER_MAX_HA Gear torque control max rear axel. wert_02
GEARMOMENTREGLER_MIN_HA Gear torque control min rear axel. wert_02
GENERATOR_UEBER_CAN Generator over CAN nicht_aktiv
GERAETENAME Name of machine. wert_01
GESCHWINDIGKEIT Velocity/speed. wert_02
GESCHWINDIGKEIT_FEHLER Velocity error. wert_02
GETRIEBEART Gearbox type. handschaltung
GLASDACH Glass roof??? aktiv
GPS_ON/OFF GPS... duuuh... gps_off
HALTEZEIT Holding time. wert_02
HALTEZEIT_VENTILE Holding time valves. wert_01
HANDY_TYP Cellphone type. nokia_3110
HECKKLAPPE Trunk lid. nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN Home shine on/off. wert_02/wert_01
HEIMLEUCHTEN_BLK Blinkers. aktiv
HERSTELLER Manufacturer bmw
HEULTON Howl sound. nicht_aktiv
HOTLINE_ADDRESS wert_01
HYDR_BREMSKRAFTVERTEILUNG Hydraulic brake distribution. typ_3
IB_AUS_NACH_X_SEKUNDEN Interior lights off after X seconds. 20s
IB_SPERRE_BEI_FEHLER Block interior lights on error. aktiv
Steering wheel movement with key in 1st position.
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 3
IBUS_R_GANG Reverse gear on I-Bus. nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL Cold testing fog lights. nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL Cold testing reverse lights aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL Cold testing parking lights. nicht_aktiv
KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT Test line speed. wert_01
KINDER_SBE_1 Kid seat??? nicht_aktiv
KINDER_SBE_2 Kid seat??? nicht_aktiv
KL_50_FUNK_AKT Turn on interior lights on lock twice. aktiv
KL_ENABLE AC BS wert_02
LAUTSTAERKE_HINTEN Rear volume. wert_06
LAUTSTAERKE_TONGEBER Amp volume e46/2
LAUTSTAERKE_VORN Front volume. e46/2
LED_HARDWARE LED Hardware aktiv
LENK_UEBERSETZUNG Steering rack ratio. wert_02
LENK_UEBERSETZUNG_LO Steering rack ratio low. wert_03
LENKSEITE_LSZ Light switch side. wert_01
LENKWINKELKENNLINIE Steering angle voltagas wert_01
LENKWINKELKENNLINIE_2 Steering angle voltagas wert_05
LINKSVERKEHR Left traffic nicht_aktiv
LOAD_DUMP aktiv
LR_BEI_AL_DRL nicht_aktiv
MAIN_SWITCH Haupt schalter. multifunktionslenkrad
MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF Windows work with door open. nicht_aktiv
MAUT_NUR_BEI_KL15EIN Windows work when key is on on position. aktiv
MELDUNG_TASTER Sound feeler. nicht_aktiv
MEMORY_POS_ANFAHREN Memory position by driving. wert_01
MEMORY_POS_SPEICHERN Memory position safe. wert_01
MEMORY_SP_ABKLAPPEN_GM Autofolding mirror memory. nicht_aktiv
MEMORY_TIPP_BETRIEB Memory one touch operation. aktiv
MIT_WISCHER_SERVICEPOS Wiper in service position vertical. nicht_aktiv
NACHLAUF_ZEIT_H Wake up hours wert_01
NACHLAUF_ZEIT_MIN Wake up minutes wert_01
NICHT_BELEGT Not used wert_01
NIVEAU_1 Level 1 wert_01
NOTENTRIEGELN_HKL Emergency open trunk. aktiv
NOTFUNKTION Emergency function. nicht_aktiv
NOTLAUF Emergency running. nicht_aktiv
NUR_KL15_BETRIEB PDC operation in accessory mode. aktiv
OELNIVEAU_M3 Oil level M3 nicht_aktiv
OFFENE_FENSTER Windows are open. nicht_aktiv
OHNE_CENTERLOCK_2 Without center-lock nicht_aktiv
PARK/NEUTRAL_EINGANG EWS allows ignition in park/neutral. aktiv
PAUSE_ZW_SPRITZIMPULSE Pause between spray impulses. 1300ms
PDC_AKTIV/DEAKTIV PDC activation rueckwaertsgang
QUITIMP_SICHERN/ENTSICHER Visual lock wihout alarm. nicht_aktiv
RUECKFAHRGONG Reverse alarm sound. aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF Sunroof open one touch. aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB Sunroof tilt one touch. aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK Sunroof down one touch. aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU Sunroof close one touch. aktiv
SENSOR_VALEO Wiper sensor. wert_02
SPIEGELMEMORY_GM Mirror position memory. nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT Daytime running lights DRL nicht_aktiv
TEMPERATUR_GRENZE Temperature border. grad_-20
VOLUMENDURCHFLUSSPARA Volume by flow parameter wert_02
WAKEUP_TAGE Wake up day wert_01
WAKEUP_ZEIT Wake up time wert_01
ZV_SELEKTIV Selective door locking aktiv
ABBR_TI_BLK wert_01
ABKLAPPWERT_GM wert_01
ABS_MIN_2_OD_ALC_AKTIV_3 wert_04
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 4
ABS_MIN_STELLUNG_2 wert_04
ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG wert_01
ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG wert_01
ABSCHW_D_TAU_HI wert_02
ABSCHW_D_TAU_LO wert_02
ABSCHWAECH_D_TAU wert_02
ABSTAND_EINBAU_WANDLER e46_m3
ABSTAND_KALTPULSE nicht_aktiv
ABSTELLPOS_CUSTOM nicht_aktiv
ABSTELLPOS_SMC aktiv
AD_GAIN wert_02
AD_GAIN_1 wert_02
AD_OGAIN wert_02
AD_OGAIN_1 wert_02
AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN wert_02
AH_US_OPTION aktiv
AHK_ABSTAND e46_m3
AKUST_WARNUNG_OELVERBR aktiv
AKUST_WARNUNG_OELVERL aktiv
AKUSTIK_ASC aktiv
AKUSTIK_WARNUNG_T1_SMG wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T2_SMG wert_01
ALC_ABTASTRATE_DYN wert_02
ALC_ABTASTRATE_TREND wert_02
ALC_ABWEICHUNG_TREND wert_02
ALC_ANHEBUNG_175_KM/H wert_02
ALC_AUSWERT_GRADIENT aktiv
ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH aktiv
ALC_BLK_PER wert_02
ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR wert_02
ALC_DEF_AKTIV nicht_aktiv
ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI wert_02
ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA wert_02
ALC_DISABLE_AUSGL_NICK_GW nicht_aktiv
ALC_EINSCHALTBEDINGUNG wert_01
ALC_EPSILON_DELTA_A wert_02
ALC_EPSILON_DELTA_AV wert_02
ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG nicht_aktiv
ALC_HOEHENWEG wert_02
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI wert_02
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO wert_02
ALC_KLS_DISABLE nicht_aktiv
ALC_KLS_ENABLE aktiv
ALC_LEUCHTWEITENREG_AUTOM aktiv
ALC_LEUCHTWEITENREG_DYNAM aktiv
ALC_LWR_DISABLE wert_01
ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_02
ALC_LWR_VORZEICHEN nicht_aktiv
ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS wert_02
ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH wert_02
ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH wert_02
ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN wert_02
ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN wert_02
ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG wert_02
ALC_OFFSET_LWR wert_02
ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW aktiv
ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG wert_02
ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN wert_02
ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG wert_01
ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_02
ALC_SCHW_TREND wert_02
ALC_SCHWENK_LATCH aktiv
ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG wert_02
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 5
ALC_VMAX_BREMSEN wert_02
ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG wert_02
ALC_VMIN_BREMSEN wert_02
AMR_TYP typ_3
ANFANGSWERT_ECKE_HINTEN 100_prozent
ANFANGSWERT_ECKE_VORN 100_prozent
ANFANGSWERT_MITTE_HINTEN 100_prozent
ANFANGSWERT_MITTE_VORN 100_prozent
ANSTEUERZEIT_MOTOR_HKL wert_01
ANSTEUERZEIT_MOTOR_HS wert_01
ANSTEUERZEIT_ZV_AGGREGATE plus_0s
ANTI_DROEHN_STELLUNG nicht_aktiv
ANZ_SCHEIBEN_AB wert_02
ANZAHL_ABSOLUT wert_01
ANZAHL_ANTENNEN 4
ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL wert_01
ANZAHL_NACHWISCHZYKLEN 3
ANZAHL_RAEDER_UEBERWACHT 4
ANZAHL_WANDLER 4_wandler
ANZAHL_WASCHBET_ZUR_SRA 5
ANZEIGE_CFC aktiv
ASC_REGELUNG_AUF_KBUS nicht_aktiv
ATC_EIN_AUS aktiv
AUSBL_DREHZAHL wert_01
AUSSENGEFUEHRTE_SHD nicht_aktiv
AUSSENTEMP_ABKUEHLZEIT wert_01
AUSSENTEMP_CODIER_FAKTOR wert_01
AUSSENTEMP_CODIER_OFFSET wert_01
AUSSENTEMP_V_FILTERZEIT wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5 wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6 wert_01
AUSSTELLFENSTER_ZEIT plus_0s
AUTO_UMLUFT_ZEIT wert_02
BACKUP_ANTENNA nicht_aktiv
BACKUP_BATTERY nicht_aktiv
BACKUP_BATTERY_ENABLED nicht_aktiv
BACKUP_DESTINATION_ADDRES wert_03
BACKUP_SMSC_ADDRESS wert_03
BANDPASS_CONFIG wert_01
BASE_FEHL_EINTR wert_01
BAUART cabrio
BAUART_MK60 cabrio_m
BC aktiv
BEDUG_1/2 wert_01
BEI_NSL_KEIN_BFD nicht_aktiv
BEIKLAPP_B_KOMFORTSCHL_GM nicht_aktiv
BEIKLAPPEN_GM nicht_aktiv
BETAET_DAUER_WIPPTASTE kurz
BETRMODI_DEAKT_KL15_EIN nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32 aktiv
BFD_ABS_STUFE2 nicht_aktiv
BFD_ABS_STUFE3 nicht_aktiv
BFD_BLINK_AUSZEIT wert_02
BFD_BLINK_EINZEIT wert_02
BFD_MINDEST_GESCHW wert_01
BFD_ST3_ON nicht_aktiv
BFD_STUFE_2_MAX_EIN wert_01
BFD_STUFE_2_VERZOEG wert_01
BFD_STUFE2_TIMER wert_01
BFD_STUFE3_TIMER wert_02
BFD_SW1_STUFE2 nicht_aktiv
BFD_SW1_STUFE3 nicht_aktiv
BFD_SW2_STUFE2 nicht_aktiv
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 6
BFD_SW2_STUFE3 nicht_aktiv
BFD3_ASC_AKTIV nicht_aktiv
BFD3_ASC_TIMER wert_01
BLEND_CHECK_IST_WINKEL aktiv
BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL nicht_aktiv
BLOCKIERSCHUTZ_AKT_XXS 16s
BLST1_BLST3 nicht_aktiv
BMR_TYP typ_2
BURST_DURATION wert_01
BURST_INTERVAL wert_01
BUSSYSTEM wert_02
C_METER_NACH_INNEN_HI wert_02
CALL_WAITING nicht_aktiv
CAN_11H aktiv
CAN_BREMSFLUESSIGKEIT nicht_aktiv
CAN_FGR aktiv
CAN_RDC aktiv
CC_LAMPEN aktiv
CC_TUEREN aktiv
CENT_LOCK_MGL_VO_TUER_AUF nicht_aktiv
CENT_LOCK_N_MGL_VERD_AUF nicht_aktiv
CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF aktiv
CHECK_SMC_ERROR aktiv
CHECKSUM_0 wert_02
CHECKSUM_1 wert_02
CHECKSUM_2 grundcode_var
CHECKSUM_3 grundcode_var
CHECKSUM_4 grundcode_var
CKM_ALC wert_02
CKM_ALC_DEF wert_02
CKS_BL wert_06
CODIERUNG_ERFOLGT_2 codierung_erfolgt
CODIERWERT_DSC5.7 wert_02
CRASHPARAMETER_11 e46_c
CRASHPARAMETER_12 e46_c
CRASHPARAMETER_13 e46_c
CRASHPARAMETER_14 e46_c
CRASHPARAMETER_15 e46_c
CRASHPARAMETER_21 e46_c
CRASHPARAMETER_22 e46_c
CRASHPARAMETER_23 e46_c
CRASHPARAMETER_24 e46_c
CRASHPARAMETER_25 e46_c
CUSTOMER_CALLS_OVER_GMIN aktiv
D_TAU_MITTEL_GIERR wert_02
D_TAU_MITTEL_LENKW wert_02
DACHTYP shd
DATENSATZ_1 nicht_aktiv
DATENSATZ_2 nicht_aktiv
DAUER_SPRITZIMPULSE 700ms
DAUERTON_MESSBEREICH e46/2
DBC_MIN_AUSLOESEDRUCK wert_03
DBC_MSB aktiv
DBC_PREDRIVE nicht_aktiv
DEF_DESTINATION_ADDRESS wert_03
DEF_POSIT_LWR wert_01
DEF_POSIT_LWR_LI wert_01
DEF_POSIT_LWR_RE wert_01
DEFAULT_SMSC_ADDRESS wert_03
DELAY_MOTOR_ZV_ER wert_01
DELAY_PWR_DOWN_INIT_DUR wert_01
DELTA_NIVEAU wert_01
DELTA_PSI_BETA_LIMITKORR2 wert_01
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 7
DELTA_TELEGRAMM wert_01
DELTA_ZEIT wert_01
DIAG_OUTPUTS nicht_aktiv
DIAGN_OFFSET wert_01
DIMMUNG_FUNKTIONS_LEDS kennlinie
DREHZAHL/FOERDERKENNLINIE wert_01
DROSSEL nicht_aktiv
DSP_1 e46_c_674
DSP_2 e46_c_674
DTC_LAMPE nicht_aktiv
DWG_KURZ_MASSE wert_02
DWG_KURZ_UBATT wert_02
DYNAM_LWR_ENABLE aktiv
E-CALL_HARDKEY_FITTED aktiv
EC_AUXLMSSTEPSIZE wert_02
EC_LMSSTEPSIZE wert_02
EEPROM_SHD nicht_aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIER_SHD kurz
EINKLEMMSCH_SHD_HEBEN aktiv
EINKLEMMSCH_SHD_ZU aktiv
EINSCHALT_GESCHWINDIGKEIT e46/2
EINSCHALTMELDUNG_BEI_1MAL nicht_aktiv
EINSTIEG_FH_ZU_VER_SPERRE aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_1 nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_2 nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_3 nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_4 nicht_aktiv
EINZEIT_DRL wert_02
EINZEIT_GED_BL wert_02
EINZEIT_GED_BLK_V wert_01
EKS_REVERSIERZEIT_ZUS 1000ms
ENTR_HKL_MGL_WENN_VER nicht_aktiv
ENTR_HS_MGL_WENN_VER nicht_aktiv
ERR_LWR_L_IGNORIEREN nicht_aktiv
ERR_LWR_R_IGNORIEREN nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN nicht_aktiv
ERROR_HS nicht_aktiv
ERROR_MAK_PUMPE nicht_aktiv
ERROR_MAS_V4 nicht_aktiv
ERROR_SB nicht_aktiv
ERROR_SCHEIBE_AB_HHS nicht_aktiv
ERROR_SCHEIBE_AUF_V5 aktiv
ERROR_SWBUNT nicht_aktiv
ERROR_V1 nicht_aktiv
ERROR_V2 nicht_aktiv
ERROR_V3 nicht_aktiv
ERROR_VOEFF nicht_aktiv
ERROR_VSCHL nicht_aktiv
ERROR_VSW12 nicht_aktiv
ERROR_VSW41 nicht_aktiv
ERROR_VSW42 nicht_aktiv
ERROR_VSW71 nicht_aktiv
ERROR_VSW72 nicht_aktiv
ERROR_VSW91_8 aktiv
ERROR_VSW92_HTOP nicht_aktiv
ERROR_VSWSUNT_RESERVE aktiv
ERROR_WINDLAUF nicht_aktiv
F_1000 wert_02
F_1250 wert_02
F_1500 wert_02
F_1750 wert_02
F_2000 wert_02
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 8
F_2250 wert_02
F_2500 wert_02
F_2750 wert_02
F_3000 wert_02
F_3250 wert_02
F_3500 wert_02
F_3750 wert_02
F_500 wert_02
F_750 wert_02
FAHRZEUG_MMI bmw
FEHLER_1_ART grundcode_var
FEHLER_2_ART grundcode_var
FEHLER_3_ART grundcode_var
FEHLER_4_ART grundcode_var
FEHLER_5_ART grundcode_var
FEHLER_FERNLICHT melden
FEHLER_KENNZ_LICHT melden
FEHLER_NSL_LINKS nicht_melden
FEHLER_RUECKLICHT melden
FEHLER_SIDEMARKER melden
FEHLER_STANDLICHT nicht_melden
FEHLER_V1KLAP nicht_aktiv
FEHLER_V2HAUPT aktiv
FEHLER_V3SBE aktiv
FEHLER_V4SBA aktiv
FEHLVERSUCH_ZAEHLER 0_unberechtigte_zugriffe
FERTIGUNGSMODE wert_01
FGR_KENNDATEN e46_m43b19_66kw_man
FH_ANHEBEN_TRANSPORT aktiv
FH_INIT_TRANSPORTMODE nicht_aktiv
FH_SPEICHERN_TRANSPORT aktiv
FILTER_DETEKTION_WEIT nicht_aktiv
FL_ALS_SL_LR nicht_aktiv
FL_DRL_MIT_RL nicht_aktiv
FLC_LED_AKTIV nicht_aktiv
FO_ME_HOME_SL2 nicht_aktiv
GAL_ANZAHL_STUFEN wert_01
GAL_HYSTERISIS hysteresis_default
GAL_KM/H_PER_STEP kmh_per_step_default
GAL_KMH_HYSTERESE wert_01
GAL_KMH_STUFUNG wert_01
GAL_LOW wert_01
GAL_STEPS steps_default
GEARMOMENTREGLER_MAX_HA_2 wert_04
GEARMOMENTREGLER_MIN_HA_2 wert_03
GEBER_ZEIT_LOW wert_01
GEBLAESERAHMEN_AUT_MOD_1 aktiv
GEBLAESERAHMEN_AUT_MOD_2 aktiv
GEBLAESERAHMEN_AUT_MOD_3 aktiv
GEBLAESERAHMEN_AUT_MOD_4 aktiv
GESCHW_TAB_0 kennlinie_01
GESCHW_TAB_1 kennlinie_01
GESCHW_TAB_2 kennlinie_01
GESCHW_TAB_3 kennlinie_01
GESCHW_TAB_4 kennlinie_01
GESCHW_TEMP_BEGR wert_02
GRENZWERT_GRUND_SCHWELLE nicht_aktiv
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE nicht_aktiv
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_1 nicht_aktiv
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_2 nicht_aktiv
HALLSENSOR_VSW91_8 nicht_aktiv
HBA_DSC_5_7 wert_03
HBA_SCHWELLANHEBUNG wert_01
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 9
HBA_SCHWELLANHEBUNG_2 wert_10
HBA_VARIANTEN wert_01
HBA_VARIANTEN_2 wert_04
HD_AC_AVE_THR wert_02
HD_AC_MARGIN_BOOST wert_02
HD_AC_MARGIN_W_AEC wert_02
HD_AC_MARGIN_WO_AEC wert_02
HD_CC_SUPPRESSION wert_02
HD_DO_LEC_ERLE wert_02
HD_DO_NOTCH wert_02
HD_DT_CLIP_THR wert_02
HD_DT_ERLE wert_02
HD_DT_HOLD wert_02
HD_DT_LOSS_BIAS wert_02
HD_DT_LOSS_SHIFT wert_02
HD_ERLE_2_UPD_AE wert_02
HD_ERLE_2_UPD_LMS wert_02
HD_HYB_MARGIN_WO_LEC wert_02
HD_HYBRID_AVE wert_02
HD_HYBRID_AVE_LEC wert_02
HD_HYBRID_AVE_NOTCH wert_02
HD_HYBRID_MARGIN_W_LEC wert_02
HD_I2DT_RXBSN wert_02
HD_I2DT_TXBSN wert_02
HD_I2RX_RXE wert_02
HD_I2RX_RXSN wert_02
HD_I2TX_TXE wert_02
HD_I2TX_TXSN wert_02
HD_INC_H wert_02
HD_LEC_ERLE_MARGIN wert_02
HD_LES_MAX wert_02
HD_LES_MIN wert_02
HD_LLES_MAX wert_02
HD_LLES_MIN wert_02
HD_LOOP_MARGIN wert_02
HD_LSW_MAX wert_02
HD_LSW_MIN wert_02
HD_RX_CLIP_THR wert_02
HD_RX_HOLD wert_02
HD_RX2DT_RXBSN wert_02
HD_RX2DT_RXSN wert_02
HD_RX2DT_TXBSN wert_02
HD_TX_HOLD wert_02
HD_TX2DT_RXBSN wert_02
HD_TX2DT_RXE wert_02
HD_TX2DT_RXSN wert_02
HD_TX2DT_TXBSN wert_02
HD_TX2RX_HOLD wert_02
HD_TX2RX_RXE wert_02
HD_TX2RX_RXSN wert_02
HECKSCHEIBEN_LOGIK geschlossen
HEIMLEUCHTEN_SL3_H nicht_aktiv
HILLDESC_DSC_5_7 nicht_aktiv
HYSTERESE_KL30 wert_02
HYSTERESE_OD_AL_XENON_IO wert_02
HYSTERESE_VERZOEGERUNG nicht_aktiv
IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI nicht_aktiv
IB_EIN_BEI_HKK/HSK nicht_aktiv
IB_EIN_N_KL_58G_MAX_1MIN nicht_aktiv
IK_BUS_TEILNEMER aktiv
IN_RICHT_NULL_ABSCHW wert_02
INCOMING_SVT_CALL_NR_BKUP wert_01
INCOMING_SVT_CALL_NUMBER wert_01
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 10
INTERNAL_VOICE_REC aktiv
INTERVALLZEIT_GESCHWABH aktiv
K_BUS_FREI_OHNE nicht_aktiv
KALTBEWERTUNG_ANZAHL wert_01
KALTUEBERWACHUNG wert_01
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI nicht_aktiv
KEIN_MOTORSTROM._MSB/LSB wert_01
KEIN_NETWORK aktiv
KEIN_SENDEN_STATUS nicht_aktiv
KEINE_ANFRAGE_SCHEIBEN aktiv
KEINE_DREHZAHL_MSB/LSB wert_01
KEINE_L_R_SYNCHRONISATION nicht_aktiv
KEINE_SPANNUNG_KL30 wert_01
KENNL_MAX_UEBERST wert_02
KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK wert_02
KENNLINIENFELD2_AKTIV nicht_aktiv
KISI_N_DEAKT_IM_CRASH nicht_aktiv
KL_ABST_POSIT_LI wert_01
KL_ABST_POSIT_RE wert_01
KL_ACC_AUS wert_01
KL_ANSCHLAG_OPT_LI wert_01
KL_ANSCHLAG_OPT_RE wert_01
KL_ANSCHLAG_WEICH_LI wert_01
KL_ANSCHLAG_WEICH_RE wert_01
KL_FLANKE_SEN_ERR wert_01
KL_HELLA_MES_SEN_ERR wert_01
KL_HOCH_STROM wert_02
KL_HS wert_02
KL_HS_GRAD_HIGH wert_01
KL_HS_GRAD_LOW wert_01
KL_HS_GRAD_WERT wert_01
KL_KOMFORT wert_01
KL_MAX_WERR_SPEED wert_01
KL_MAX_WERT_START wert_01
KL_MAX_WINKEL_MIN_LI wert_01
KL_MAX_WINKEL_MIN_RE wert_01
KL_MAX_WINKEL_PL_LI wert_01
KL_MAX_WINKEL_PL_RE wert_01
KL_NUL_LAGE_SENSOR_LI wert_01
KL_NUL_LAGE_SENSOR_RE wert_01
KL_POSIT_RECHTS_LI wert_01
KL_POSIT_RECHTS_RE wert_02
KL_PWM_SENS_MAX_PLUS_LI wert_01
KL_PWM_SENS_MAX_PLUS_RE wert_01
KL_RAMP_BESCH wert_02
KL_RAMP_BREMS wert_02
KL_REF_SPEED wert_01
KL_REF1_MODE wert_02
KL_REF2_MODE wert_02
KL_SCHRITT_ABST_REF2 wert_01
KL_SCHRITT_ABST_REF2_LI wert_02
KL_SCHRITT_ABST_REF2_RE wert_02
KL_SCHRITT_ANZ_REF2 wert_02
KL_SENS_INVERT_LI wert_02
KL_SENS_INVERT_RE wert_02
KL_SENSOR wert_01
KL_SENSOR_AUSWERT wert_02
KL_SENSOR_PWM_NULL_LI wert_01
KL_SENSOR_PWM_NULL_RE wert_01
KL_SIZE_RAMP_BESCH wert_01
KL_SIZE_RAMP_BREMS wert_01
KL_TEST wert_01
KL_TIME_OUT wert_02
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 11
KL_TREIBER_BEW wert_01
KL_TREIBER_BEW_LI wert_02
KL_TREIBER_BEW_RE wert_02
KL_TREIBER_ERR wert_01
KLASSIF_DRIFT_ENA aktiv
KLASSIF_LENKM_ENA aktiv
KLASSIF_UEBERST_ENA aktiv
KLEMME_50_UEBER_CAN nicht_aktiv
KLEMMENSTATUS nicht_aktiv
KLIMA_EIN_MIT_AUTO_EIN_1 nicht_aktiv
KLIMA_EIN_MIT_AUTO_EIN_2 nicht_aktiv
KLIMA_EIN_MIT_AUTO_EIN_3 nicht_aktiv
KLIMA_EIN_MIT_AUTO_EIN_4 nicht_aktiv
KLS_BEI_AL_AKTIV aktiv
KMH_HYSTERESE wert_02
KMH_STUFEN wert_03
KOMFORTFUNK_BEREICH_HEB nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNEN_CABRIO aktiv
KUEHLMITTELTEMP_WERT kennlinie_02
LAENGE_LWR_REF wert_01
LAENGE_LWR_STELL wert_01
LATENTWAERMESPEICHER nicht_aktiv
LED2_ROT nicht_aktiv
LH_MIT_BIX nicht_aktiv
LICHTZ_R_L_FAKTOR wert_02
LOAD_DUMP_AUSVER wert_01
LOAD_DUMP_EINVER wert_01
LOAD_DUMP_KL58G aktiv
LOAD_DUMP_P20 aktiv
LOAD_DUMP_P30_29 aktiv
LOAD_DUMP_P37 aktiv
LOAD_DUMP_P38 aktiv
LOAD_DUMP_P44_45 aktiv
LOAD_DUMP_P49 aktiv
LOAD_DUMP_P5_10 nicht_aktiv
LOAD_DUMP_PWM_BLK wert_01
LOAD_DUMP_TIME_OUT wert_01
LOAD_DUMP_U_GR wert_01
LOGIK_VSW91_8 nicht_aktiv
LOGIK_VSW92_HTOP nicht_aktiv
LOGIK_VSWSUNT_RESERVE nicht_aktiv
LWR_ABS_LINKS_VERK wert_02
LWR_ABS_RECHTS_VERK wert_02
LWR_ABST_POSIT wert_04
LWR_ABSTELLPOS wert_01
LWR_ACC_AUS wert_01
LWR_ANSCHLAG_OPT wert_03
LWR_ANSCHLAG_WEICH wert_03
LWR_ENABLE wert_02
LWR_HOCH_STROM wert_02
LWR_HS wert_02
LWR_HS_GRAD_LOW wert_03
LWR_HS_GRAD_WERT wert_03
LWR_INVERS_OD_ALC_6 wert_01
LWR_MAX_WERR_SPEED wert_01
LWR_MAX_WERT_START wert_01
LWR_MAX_WINKEL_MIN wert_03
LWR_MAX_WINKEL_PL wert_03
LWR_POSIT_RECHTS_LI wert_01
LWR_POSIT_RECHTS_RE wert_01
LWR_RAMP_BESCH wert_02
LWR_RAMP_BREMS wert_02
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 12
LWR_REF1_MODE wert_02
LWR_REF2_MODE wert_02
LWR_SIZE_RAMP_BREMS wert_01
LWR_TEST wert_01
LWR_TIME_OUT wert_02
LWR_TREIBER_BEW nicht_aktiv
LWR_TREIBER_BEW_LI aktiv
LWR_TREIBER_BEW_RE aktiv
LWR_TREIBER_ERR nicht_aktiv
LWS5_KENNFELD_0 e46
LWS5_KENNFELD_1 e46
LWS5_KENNFELD_2 e46
LWS5_KENNFELD_3 e46
LWS5_KENNFELD_4 e46
LWS5_KENNFELD_5 e46
LWS5_KENNFELD_6 e46
M_TELEGRAM_OD_ALC_5 aktiv
MAX_BREMS_UNTERSTUETZUNG aktiv
MAX_DELTA_KEINE_VERR wert_02
MAX_MOTORSP._MSB/LSB wert_01
MAX_MOTORSTROM._MSB/LSB wert_01
MAX_NEG_DREHZAHLDIFF wert_01
MAX_POS_DREHZAHLDIFF wert_01
MAX_SPANNUNG_KL15_MSB/LSB wert_01
MAX_SPANNUNG_KL30_MSB/LSB wert_01
MAX_SPANNUNG_SL wert_01
MAX_SW_SCHWENK_V wert_02
MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ wert_02
MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI wert_02
MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN wert_02
MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN wert_02
MAX_TEMP_BEGR wert_02
MAX_VERRINGERUNG_V_SCHW wert_02
MEMORYANFAHRGENAUIGKEIT standard
MERKM_1_BEGR wert_02
MERKM_1_DEKR wert_02
MERKM_1_INKR wert_02
MERKM_1_MAX wert_02
MESSBEREICH_HECKKL_ECKE e46/2
MESSBEREICH_HECKKL_MITTE e46/2
MESSBEREICHE_WANDLER e46/2
MILANSTEUERUNG wert_01
MIN_AUSZEIT_SL wert_01
MIN_DELTA_MAX_VERR wert_02
MIN_MOTORSP._MSB/LSB wert_01
MIN_MOTORSTROM._MSB/LSB wert_01
MIN_SPANNUNG_KL15_MSB/LSB wert_01
MIN_SPANNUNG_KL30 wert_01
MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ wert_02
MIN_SW_SCHWENK_V_VERTI wert_02
MIN_TEMPERATUR wert_02
MIN_UNTERSPANNUNG wert_02
MIT_LIN nicht_aktiv
MIT_LIN_SCHALTER nicht_aktiv
MIT_OPT_ALARM nicht_aktiv
MIT_SRA_EIN_LENKSTOCK nicht_aktiv
MITTELUNGSINTERV_DYN wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND wert_01
MITTELWERT_ANZAHL wert_01
MOTOR_ART_DSC m54b30
MOTOR_ART_DSC_2 s54b32
MOTOR_KENNFELD wert_01
MOTORPOLE wert_01
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 13
MRS1_EMULATION_1 mrs3_modus
MRS1_EMULATION_2 mrs3_modus
MRSAPARAMETER_0 e46
MRSAPARAMETER_06 e46
MULTIFUNCTION_1 us
MULTIFUNCTION_2 us
N_VER_B_ERN_GESCHW_SCHWEL nicht_aktiv
NACHLAUFZEIT wert_03
NACHREG_DYN_SLOW aktiv
NAD_EQUIPPED nad_equipped
NON_TELEMATIC_ECALL_NR wert_02
NON-TELEMATIC_E-CALL aktiv
NORM_LEUCHTWEITE wert_02
NOT_U_SENS wert_02
NR_MT_CALLS_WITHOUT_ID wert_01
NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL nicht_aktiv
NSW_KL_50 aktiv
NUR_EIN_TONGEBER nicht_aktiv
OFFSET_FEHL_EINTR wert_01
OFFSET_GESAMTWEGSTRECKE grundcode_var
OFFSET_MESSBEREICH e46_m3
OHNE_CENTERLOCK_0 nicht_aktiv
OHNE_CENTERLOCK_1 nicht_aktiv
OHNE_DWA_0 nicht_aktiv
OHNE_DWA_1 nicht_aktiv
OHNE_ER_HECKKLAPPE nicht_aktiv
OHNE_FERNBEDIENUNG_0 nicht_aktiv
OHNE_FERNBEDIENUNG_1 nicht_aktiv
OHNE_FERNBEDIENUNG_2 nicht_aktiv
OHNE_FERNBEDIENUNG_3 nicht_aktiv
OHNE_FERTIGUNGSMODE nicht_aktiv
OHNE_FH_BF_HINTEN_0 aktiv
OHNE_FH_BF_HINTEN_1 nicht_aktiv
OHNE_FH_BF_VORNE_0 aktiv
OHNE_FH_BF_VORNE_1 nicht_aktiv
OHNE_FH_FA_HINTEN_0 aktiv
OHNE_FH_FA_HINTEN_1 nicht_aktiv
OHNE_FH_FA_VORNE nicht_aktiv
OHNE_FRONTSCH_REINIGUNG nicht_aktiv
OHNE_GESCHWINDIGKEIT nicht_aktiv
OHNE_GIERRATE nicht_aktiv
OHNE_HECKKLAPPE nicht_aktiv
OHNE_IB_0 nicht_aktiv
OHNE_IB_1 nicht_aktiv
OHNE_IB_2 nicht_aktiv
OHNE_INTERVALLBETRIEB nicht_aktiv
OHNE_KLEMME_R nicht_aktiv
OHNE_KOMFORT_OEFF nicht_aktiv
OHNE_KOMFORT_OEFF_FBD nicht_aktiv
OHNE_KOMFORT_SCHL nicht_aktiv
OHNE_KOMFORT_SCHL_FBD nicht_aktiv
OHNE_POWERDOWNMODE nicht_aktiv
OHNE_SCHEIBENABSENKUNG nicht_aktiv
OHNE_SCHEIBENWISCHER nicht_aktiv
OHNE_SEITENSCHEIBEN nicht_aktiv
OHNE_SERVICEMODE nicht_aktiv
OHNE_SRA_0 aktiv
OHNE_SRA_1 nicht_aktiv
OHNE_TEMPERATUR nicht_aktiv
OHNE_TRANSPORTMODE nicht_aktiv
OHNE_UEBERSPANNUNG nicht_aktiv
OHNE_UNTERSPANNUNG nicht_aktiv
OHNE_VA_ZEITEN_0 nicht_aktiv
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 14
OHNE_VA_ZEITEN_1 nicht_aktiv
OHNE_VA_ZEITEN_2 nicht_aktiv
OHNE_WISCH_BEI_WASCH nicht_aktiv
OHNE_ZV nicht_aktiv
OPTIMIERTE_SCHLIESSFKT aktiv
OUTGOING_SVT_CALL_NUMBER wert_01
P_LPF_CLIP wert_02
P0_DREHZAHL_MSB/LSB wert_01
P0_U_KL.30_MSB/LSB wert_01
P1_DREHZAHL_MSB/LSB wert_01
P1_U_KL.30_MSB/LSB wert_01
PANIC_CLOSE nicht_aktiv
PDC_EIN_BEI_KL15 nicht_aktiv
PDC_SCHALTER nicht_aktiv
PEGELPARAMETER_D_MSB/LSB wert_01
PEGELPARAMETER_I_MSB/LSB wert_01
PEGELPARAMETER_P_MSB/LSB wert_01
PER_WAKEUP-STEP1_DURATION wert_01
PER_WAKEUP-STEP1_LENGTH wert_01
PER_WAKEUP-STEP1_PERIOD wert_01
PER_WAKEUP-STEP2_DURATION wert_01
PER_WAKEUP-STEP2_LENGTH wert_01
PER_WAKEUP-STEP2_PERIOD wert_01
PER_WAKEUP-STEP3_DURATION wert_01
PER_WAKEUP-STEP3_LENGTH wert_01
PER_WAKEUP-STEP3_PERIOD wert_01
PER_WAKEUP-STEP4_DURATION wert_01
PER_WAKEUP-STEP4_LENGTH wert_01
PER_WAKEUP-STEP4_PERIOD wert_01
PERIODE_GED_BL wert_02
PERIODE_GED_BLK_V wert_01
PHYSIOLOGIEANPASSUNG_1 nicht_aktiv
PHYSIOLOGIEANPASSUNG_2 nicht_aktiv
PHYSIOLOGIEANPASSUNG_3 nicht_aktiv
PHYSIOLOGIEANPASSUNG_4 nicht_aktiv
PIN_20_37_ALS_PO nicht_aktiv
PIN20_PWM_BLK wert_01
PIN29_30_BFD nicht_aktiv
PIN29_30_BL_NSL nicht_aktiv
PIN29_30_PARK nicht_aktiv
PIN37_49_PARKL nicht_aktiv
PIN37_PWM_BLK wert_01
PIN38_20_BFD aktiv
PIN38_20_PARK nicht_aktiv
PIN38_BFD aktiv
PIN49_37_BFD nicht_aktiv
PIN49_BFD nicht_aktiv
PIN49_PWM_BFD wert_01
PIN5_10_BFD nicht_aktiv
POLLING_ZEIT_L_SCHLOSS 10ms
PORTABLE_BT nicht_aktiv
POS_SCHEIBE_OBEN wert_02
POSITION_DELAY wert_01
PRE_CBC_FUNKTION aktiv
PRE_MSR nicht_aktiv
PREFIT_SIM_ENABLED nicht_aktiv
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_1 wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_2 wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_3 wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_4 wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_5 wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_6 wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_7 wert_01
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 15
PROGRAMMPARAMETER_CVM_1 wert_02
PROGRAMMPARAMETER_CVM_2 wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10 us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11 us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12 us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13 us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2 us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3 us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4 us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5 us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6 us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7 us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8 us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9 us
PRUEFSTEMPEL grundcode_var
PUMPE_ALARM wert_01
PUMPE_PREALARM wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSW wert_01
PWM_VER_EINHEIT wert_03
RAMPE_ZUS_0 kennlinie_1
RAMPE_ZUS_1 kennlinie_1
RAMPE_ZUS_2 kennlinie_1
RAMPE0_BL_0 kennlinie_01
RAMPE0_BL_1 kennlinie_01
RAMPE0_BL_2 kennlinie_01
RAMPE0_BL_3 kennlinie_01
RAMPE1_BL_0 kennlinie_01
RAMPE1_BL_1 kennlinie_01
RAMPE1_BL_2 kennlinie_01
RAMPE1_BL_3 kennlinie_01
RAMPE2_BL_0 kennlinie_01
RAMPE2_BL_1 kennlinie_01
RAMPE2_BL_2 kennlinie_01
RAMPE2_BL_3 kennlinie_01
RAMPE3_BL_0 kennlinie_01
RAMPE3_BL_0_LI kennlinie_01
RAMPE3_BL_0_RE kennlinie_01
RAMPE3_BL_1 kennlinie_01
RAMPE3_BL_2 kennlinie_01
RAMPE3_BL_3 kennlinie_01
RAUSCH wert_02
RE_TELEGRAMME 3
RECHTSLENKER nicht_aktiv
RECHTSVERKEHR aktiv
REDUZ_KENNL_MAX_SCHWENK wert_02
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_HI wert_02
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_LO wert_02
REF_LAUF_STEP_OD_ALC_2 wert_02
REF_LAUF_T1_OD_ALC_4 wert_02
REF_LAUF_T2_OD_ALC_3 wert_01
REF_LAUF_ZAHL_OD_ALC_1 wert_02
REFERENZLAUF_LWR_KL15 aktiv
REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG wert_01
REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG wert_01
REPETITION_TIMER wert_01
RICHTUNG_WLM nicht_aktiv
S_MOTORWEG_OD_ALC_7 wert_02
SAMPLE_POINT wert_01
SBE_ALT/NEU_1 alt
SBE_ALT/NEU_2 alt
SCHALT_KRITERIUM_EWS_3 6_zylinder_benziner
SCHALTER_R_GANG aktiv
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 16
SCHEIBE_AB_OHNE_HALL nicht_aktiv
SCHEIBE_AUF_MIT_TIMEOUT nicht_aktiv
SCHEIBE_AUF_POSITION nicht_aktiv
SCHEIBENABSENK_REVERS nicht_aktiv
SCHLIESSYSTEM d_schloss
SCHRITT_GRENZE_OD_ALC_IO wert_01
SCHRITTE_0_OD_ALC_AKTIV_0 wert_02
SCHRITTE_1_OD_ALC_AKTIV_1 wert_02
SCHRITTE_2_OD_ALC_AKTIV_2 wert_04
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG wert_01
SCHW_GRAD_BREMSEN wert_01
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG wert_01
SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_01
SCHW_TAU_LW_GR wert_02
SCHW_TREND wert_01
SCHWELLE_KL15 wert_01
SCHWELLE_OBEN wert_01
SCHWELLE_SIGNALAUSFALL wert_01
SCHWELLE_STARTVERZOEGER wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT wert_01
SCHWELLE_UNTEN wert_01
SCHWELLEN s54b32
SECOND_HARDKEY aktiv
SEGMENTGRENZEN_HALLS wert_01
SEITENTUEREN 4_tueren
SEL_ZV_SENDER_1 aktiv
SEL_ZV_SENDER_2 aktiv
SEL_ZV_SENDER_3 aktiv
SEL_ZV_SENDER_4 aktiv
SENSOR_PWM_NEG wert_02
SENSOR_REGEN_N_STUFE2 nicht_aktiv
SEQ_SCHALTGETRIEBE nicht_aktiv
SI_ZEITZAEHLUNG ohne_zeitinspektion
SICHERN_VERDECKLAPPE nicht_aktiv
SIDEBAG_LINKS_1 aktiv
SIDEBAG_LINKS_2 aktiv
SIDEBAG_RECHTS_1 aktiv
SIDEBAG_RECHTS_2 aktiv
SIM_IN_TELEMATIK_READER nicht_aktiv
SITZMEMORY_VERBAUT_GM nicht_aktiv
SKALIERUNG_ECKE_HINTEN 0.65
SKALIERUNG_ECKE_VORN 0.65
SKALIERUNG_MITTE_HINTEN 0.65
SKALIERUNG_MITTE_VORN 0.65
SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK nicht_aktiv
SL_ERSETZT_DEFEKT_BL nicht_aktiv
SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK nicht_aktiv
SL_VO_ANSTEUERUNG nicht_aktiv
SL_X_3_ERSETZT_DEFEKT_BL nicht_aktiv
SLEEP_MODE wert_01
SMG_ALT_NEU nicht_aktiv
SMG_D_C_ANZ nicht_aktiv
SMG_S_ANZEIGE nicht_aktiv
SMT_RATE wert_01
SP_BEWERT_OD_ALC_NSW_AUS aktiv
SP_F_EINTR_OD_ALC_NSW_PIC aktiv
SP_MOTOR_BEWERTEN aktiv
SP_MOTOR_F_EINTRAG aktiv
SP_MOTOR_STOP nicht_aktiv
SPEED_MAPS wert_01
SPEED_ROUTE_MAPS wert_01
SPERRDIFFERENZREGELUNG nicht_aktiv
SPIEGELABKLAPPEN_GM nicht_aktiv
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 17
SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT_GM nicht_aktiv
SPIKE_ERR wert_01
SPRACHERKENNUNG_EIN_AUS nicht_aktiv
SPRITZDUESEN_HZG nicht_aktiv
SRA_MIT_WASCH_WISCH_SW nicht_aktiv
ST3_SCHWEL nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS nicht_aktiv
STEIG_KL58_T_PER_D wert_01
STOLEN_VEHICLE_TRACKING svt
STROM_HALT_KL wert_01
STROM_NORMAL_KL wert_01
STROM_NORMAL_LWR wert_02
STROM_RAMPE_KL wert_01
STROM_RAMPE_LWR wert_02
STROMUMRECHNUNG wert_01
SULEV_GATEWAY nicht_aktiv
SW_DATEN_BL_1 kennlinie_01
SW_DATEN_BL_2 kennlinie_01
SW_DATEN_BL_3 kennlinie_01
SW_DATEN_BL_4 kennlinie_01
SW_NULL_BEREICH wert_02
SYNCML_EIN_AUS aktiv
T_F_GIERRATE_DEF wert_02
T_FILTER_DYN_LZ wert_02
T_FILTER_GIERRATE wert_02
T_FILTER_LENKWINKEL wert_02
T_FILTER_TAU_LW wert_02
T_FILTER_UEBERST wert_02
T_FILTER_V_VEH wert_02
T_STROM_OD_ALC_PARA_02 wert_02
TAB_ANSTEURN_ASF_2 nicht_aktiv
TAB_WIEDERHOLSPERRE_ASF_2 nicht_aktiv
TAKTUNG_VA1 nicht_aktiv
TANK_ANZEIGEWINKEL kennlinie_01
TANK_ZERO_EVAP aktiv
TAST_WBLKTASTER_MIN wert_01
TAST_WBLKTASTER_ZUWACHS wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01
TAU_ABSCHWAECHUNG wert_02
TAXI_ENABLE nicht_aktiv
TCU_TYPE ibus_ece
TELEGRAMM_ZEIT wert_01
TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS nicht_aktiv
TELEMATIK_ENABLED aktiv
TEMP_GRENZE_OD_ALC_NIO wert_01
TEMP_RAMPE_OD_ALC_8 aktiv
TEMP_SCHWELLE_BETRIEB wert_01
TEMP_SCHWELLE_WARMLAUF wert_01
TEST_OD_ST2_OHNE_NSW nicht_aktiv
TESTBETRIEB nicht_aktiv
TIMER_MT_CALLS_WITHOUT_ID wert_01
TIMER_SMS_NACK wert_01
TOG_UEBER_CAN aktiv
TONGEBER_HINTEN gong
TONGEBER_VORN gong
TR_F_EINTR_OD_ALC_AL_FPIC aktiv
TRA_ER_HECKKLAPPE aktiv
TRA_FH_BF_HINTEN aktiv
TRA_FH_BF_VORNE aktiv
TRA_FH_FA_HINTEN aktiv
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 18
TRA_FRONTSCH_REINIGUNG aktiv
TRA_SCHEIBENABSENKUNG aktiv
TRA_SRA_1 aktiv
TRACK_WIDTH e46_cabrio
TRAKTIONDIFFERENZREGELUNG nicht_aktiv
TRANSPORTMODE wert_01
TREIBER_BEWERTEN aktiv
TREIBER_F_EINTRAG aktiv
TREIBER_STOP_OD_ALC_RE_OK aktiv
TRIGGERSCHALTER_1 aktiv
TRIGGERSCHALTER_2 aktiv
TUER_HINTEN nicht_aktiv
U_POTI_0_OD_FAILSAFE_ON wert_01
U_POTI_1_OD_DAEMMERSTUFE wert_01
U_POTI_2_OD_ALC_PARA_01 wert_01
UEBER_ROLLSENSOR_1 aktiv
UEBER_ROLLSENSOR_2 aktiv
UEBERSTEUERN_MUE_0_2 wert_08
UEBERSTEUERN_MUE_1_2 wert_09
UEBERTEMP_LS/HS wert_01
ULF_EIN_AUS aktiv
UNTER_KORREKT_WERT wert_03
UNTERSTEUERN_MUE_0_2 wert_02
UNTERSTEUERN_MUE_1_2 wert_02
UNTERSTEUERSCHWELLE_2 wert_05
UNTERSTEUERUNGSALGORYTHM aktiv
US_BUSINESS/PROF_VARIANT business_model
US_CALL_SERVICE_CENTER nicht_aktiv
USER_INPUT wert_01
V_ABHAENGIG aktiv
V_HI_ABSCHW_D_TAU wert_02
V_HI_AENDER_LENK_UEBERS wert_02
V_HI_RED_SCHWENK_W wert_02
V_HI_REDUZIER_V_SCHWENK wert_02
V_HI_SW_MITLENKEN wert_02
V_HI_SW_NACH_INNEN wert_02
V_HI_TAU_GIERRATE wert_02
V_LO_ABSCHW_D_TAU wert_02
V_LO_AENDER_LENK_UEBERS wert_02
V_LO_RED_SCHWENK_W wert_02
V_LO_REDUZIER_V_SCHWENK wert_02
V_LO_SW_MITLENKEN wert_02
V_LO_SW_NACH_INNEN wert_02
V_LO_TAU_GIERRATE wert_02
V_M_HI_REDUZIER_V_SCHWENK wert_02
V_M_LO_REDUZIER_V_SCHWENK wert_02
V_REFERENZLAUF_EN wert_02
V_SNS_LWR_GAIN_BND_D_N wert_02
V_VAR_SPERRE_BEIKLAPP_GM klemme_r
VA1_SPERRE_BEI_FEHLER nicht_aktiv
VA1/VA2_AUS_NACH_X_MIN 16_min
VA2_SPERRE_BEI_FEHLER nicht_aktiv
VB_BATTERIE hinten
VCO_CONFIG wert_01
VENTIL_V5GO nicht_aktiv
VERDECK_VORNE_E85 nicht_aktiv
VERL_ALARMZEI_WAEHR_ALARM nicht_aktiv
VERZ_RWGANG_WRN wert_01
VERZOEG_RUECKFAHRGONG e46/2
VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR wert_01
VERZUG_ENTR_HECKKLAPPE nicht_aktiv
VMAXCODIERUNG wert_00
VOICE_REC_LANGUAGE us_english
06/28/2011 NikolaiD 2002 E46 M3C
Page 19
VOLUMENDURCHFLUSSPARA_2 wert_05
WAIT_FOR_TONE_MO_CALL wert_01
WAIT_FOR_TONE_MT_CALL wert_01
WAKEUP_BY_B-CALL no_wakeup
WAKEUP_BY_E-CALL no_wakeup
WAKEUP_GENERELL nicht_aktiv
WARMBEWERTUNG_ANZAHL wert_01
WARN_GRENZ wert_03
WARN_MEDIUM_ASC piezo
WARNBLINKER einfachimpuls
WARNUNG_MOTOR_OELSTAND aktiv
WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R wert_01
WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN wert_01
WEGKENNZAHL e46/2
WHEEL_BASE e46_m3
WHEEL_CIRCUMFERENCE e46_m3
WINKEL_BLENDUNG wert_02
WINKEL_ZUM_PWM wert_03
WISCHEN_ERST_XXS_WASCH 300ms
WISCHER_VOLLEND_KLR_AUS nicht_aktiv
Z_GRAD_NACH_INNEN_HI wert_02
ZAE2_EMULATION_1 mrs_modus
ZAE2_EMULATION_2 mrs_modus
ZEIT_BIS_AUTOM_SPERREN wert_01
ZEIT_PAUSE_PUMPE wert_02
ZEIT_SCHEIBEN_AUF wert_02
ZEIT_SLEEP wert_02
ZEITDAUER_BIS_ABSCHALTUNG benziner
ZEITINSPEKTIONS_ZAEHLER_0 ece
ZEITINSPEKTIONS_ZAEHLER_1 ece
ZEITINSPEKTIONS_ZAEHLER_2 ece
ZEITK_TRIGGER1 wert_02
ZUHEIZER_ELEKTR_BUS_AUS wert_01
ZUHEIZER_ELEKTR_BUS_EIN wert_01
ZUHEIZER_ELEKTR_LTG_AUS wert_01
ZUHEIZER_ELEKTR_LTG_EIN wert_01