http://www.bmwklub.jgora.pl/viewtopic.php?t=1568

http://www.bmwklubmazowsze.pl/swiatla-tylne-pytanie-t2314-10.html

http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=29925

http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/E36-OBD_Convert/E36-OBD_Convert.htm

http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=83905

http://forum.bmwautoklub.pl/viewtopic.php?t=3004&postdays=0&postorder=asc&start=45

1Test komputera, 
2Aktualne spalaniem (Litrów/100km), 
3Aktualne spalanie (Litrów/godzinę), 
4Średnie spalanie (Litrów/100km) 
5aktualny zasięg, 
6N/A, 
7Średnia ilość paliwa w zbiorniku (litry), 
8Aktualna prędkość (kph), 
9Prąd. „R” (Prąd akumulatora), 
10Kraj/Język (US,Spa,Ger,Jap,etc.), 
11Zegar am/pm, 
12Średnia prędkość, 
13ETA, 
14Data systemu komputera, 
15Diagnostyka, 
16N/A, 
17Dane samochodu, 
18Zmiana alarmu, 
19Zablokować/Odblokować OBC, 
20Korekcja pojemności zbiornika, 
21Resetowanie wszystkich błędów (Oprócz Service Light) 

Działania poszczególnych funkcji zależy od daty produkcji, firmy i modelu komputera. 

KOMENDY „OBC” 
KOMPUTERA POKŁADOWEGO (Board Computer) - CHECK CONTROL 


1 BREMSLICHT - przepalona żarówka światła hamowania 
ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód) 
ANHANGERLICHT - światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód) 
BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi 
BREMSBELAGE - zużycie okładziny hamulców 
BREMSFLUSSIGKEIT - poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN 
BREMSLI. ELEKTRIK - brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód) 
CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym 
GETRIEBEPROGRAMM - usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni 
HANDBREMSE LOSEN - zwolnić hamulec ręczny 
KEIN BREMSLICHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik) 
KENNZEICHENLICHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej (jak wyżej) 
KOFFERRAUM OFFEN – bagażnik otwarty 
KUEHLWASSERSTAND - niski poziom płynu chłodzącego 
KUHLWASSERTEMP - za wysoka temperatura płynu chłodzącego 
LICHT AN? - włączone światła 
NEBELLICHT HONT. - światła przeciwmgielne tył 
NIVEAUREGELUNG - samochód przeciążony 
OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy 
OELDRUCK MOTOR - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik 
OELDRUCK SENSOR - czujnik oleju nie działa nie podłączony 
OELSTAND MOTOR - poziom oleju w silniku osiągnął MIN 
RUCKLICHT – światło cofania (jak wyżej) 
NEBELLICHT VON - światła przeciwmgielne przód 
SENSOR OELSTAND - uszkodzony czujnik poziomu oleju 
SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości 
STANDLICHT – przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej) 
TANDLIHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych 
TUR OFFEN – drzwi otwarte 
WASCHWASSERSTAND - niski poziom płynu do spryskiwaczy

DODATKOWE OBJAŚNIENIA DO KOMPUTERA POKŁADOWEGO

UHR/DAT - godzinę i datę można wyświetlać na przemian - naciskając przycisk UHR/DAT

VERBR - po naciśnięciu przycisku wyświetli się przeciętne zużycie paliwa dla całej tracy lub dla jednego z jej ocinków

REICHW - przewidywany zasięg samochodu na paliwie w zbiorniku obliczany jest na bieżąco i z uwzględnieniem sposobu - wyświetlany jest po naciśnięciu przycisku REICHW. Jeżeli zasięg jest mniejszy niż 15km pulsują 4 segmenty wyświetlacza. Komputer rejestruje tankowanie tylko w pozycji 1 lub 2 kluczyka zapłonu i tylko powyżej 5 litrów. Znak plus (+) przed wyświetlaną wartością informuje, iż zasięg samochodu będzie większy niż wyświetlany, bowiem możliwość pomiaru paliwa w zbiorniku jest ograniczona.

A-TEMP - ostrzeżenie o temperaturze powtarza się, gdy od poprzedniego ostrzeżenia temperatura podniosła się chociaż raz do +6 C, a następnie znów spadła poniżej +3 C. Brak ostrzeżenia o temperaturze i wyświetlanie temperatury powyżej +3 C nie wyklucza oblodzenia na mostach i zacienionych odcinkach dróg.

ZEIT - stoper mierzy czas do 99h i 59min. Czas jest wyświetlany najpierw w sekundach i 1/10 sekundy; po pierwszej minucie w minutach i sekundach; po pierwszej godzinie w godzinach i minutach. Stoper zatrzymuje się w pozycji O kluczyka zapłonu i ponownie uruchamia się od pozycji 1 kluczyka.
Niezależne ogrzewanie/przewietrzanie: po ponownym naciśnięciu przycisku ZEIT podczas wyświetlania innej informacji ukazują się kolejno: bieżący stan, godzina włączenia 1, godzina włączenia 2.

LIMIT - przyciskiem można wyświetlić wyznaczoną prędkość maks. lub wprowadzić nową. Ostrzeżenie powtarza się, jeżeli samochód zwolni co najmniej o 5 km/h poniżej prędkości wyznaczonej, a potem znów ją przekroczy.

CODE - po włączeniu aktywności system chroni pokrywę komory silnika, radio i uniemożliwia uruchomienie silnika. Jeżeli nie zamknięto pokrywy silnika lub wymontowano radio, to po obróceniu kluczyka zapłonu na 0 dioda pulsuje 10 sekund. Obrócenie kluczyka zapłonu w pozycję 1 lub 2, gdy system jest aktywny: gong i napis ----Code wzywają do wprowadzenia kodu. Podczas uruchamiania silnika bez wprowadzenia kodu rozlega się ciągły sygnał gongu, a silnik nie daje się uruchomić

Gong 1 znajdujący się nad nogami kierowcy sygnalizuje: 
- temp zewnętrzną poniżej + 3st C 
- przekroczenie prędkości ustawionej w pełnej wersji OBC za maksymalną (funkcja LIMIT) 
- zablokowanie samochodu przez pełne OBC (funkcja CODE) 
- upływ czasu (funkca MEMO) 
- zbliżanie się do przeszkody z tyłu (o ile jest zamontowany PDC) 

Gong 2 w zegarach sygnalizuje: 
- włączone światła po wyłączeniu zapłonu

niemiecko - angielskie komunikaty moze komuś sie przyda 

Bremslicht - Brake light 
Abblendlicht - Dip beam / low beam failure 
Abblendlicht prufeh - Check lowbeam lights 
Anhangerlicht - Trailer lights 
Anhangerlicht prufen - Check trailer lights 
ASC - ASC 
Bremsflussigkeit - Brake fluid low 
Bremstlussigkeit prufen - Check brake fluid 
Bremslichtelektrik - Brake light dam 
Bremslicht prufen - Check brake lights 
Bremsbelage - Brake linings 
Bremsbelag pruffen - Check brake linings 
Bremsdruck - Brake assist inact 
Bremsli. Elektrik - Brake light circuit 
Check-Control - Check-Control 
Check-Control Ok - Check-Control Ok 
ESD regelt - ESD regelt 
EDC inactive - EDC inactive 
Fernlicht prufen - Check highbeam lights 
Funkschlussel Batterie - Ignition key battery 
Funkschlussel - Key in ignition lock 
Bitte angurten - Fasten seat belts 
Getriebe prufen - Check trans. Fail. prog 
Getribenotprogramm - Trans. Failsafe prog 
Getriebeprogramm - Trans. Failsafe prog 
Motornotprogramm - Engine failsafe prog 
Handbremse losen - Parking brake / Handbrake on 
Kullwassertemperatur - Coolant temperature 
Kofferraum offen - Bootlid open / Trunk open 
Kennzeichenlicht prufen - Check numplate light 
Kuhlwasserstand - Coolant level 
Kullwasserstand pruffen - Check coolant level 
Kein Bremslicht - No brake light / Brake lights failure 
Kennzeichenlicht - Lic plate light / Num plate light Fail 
Lenkungsoel prufen - Check steering fluid level 
Licht an? - Light ON? 
Niveauregelung - Automatic level 
Nebellicht vorne prufen - Check front foglamp 
Nebellicht hinten prufen - Check rear foglamp 
Oelstandmotor - Engine oil low 
Oelstand Motor pruffen - Check engine oil level 
Oelstand Lenkhilfe - Check P.A.S. Fluid 
Oeldruck Motor - Engine oil press 
Parkbremse losen - Release parkingbrake 
Reifendruck prufen - Check tyre pressure 
Reifendruck - Set tyre pressure 
Reifenpanne - Tyre control inactive 
Reifenpanne - Tyre defect 
Rucklicht - Tail light / Park light 
Rucklicht prufen - Check tail lights 
Ruckfabrlicht prufen - Check reverse lights 
Speed Limit - Speed limit 
Stop! Oldruck Motor - STOP! Engine oilpress 
Siehe Betriebsanleitung - Owner's handbook 
Standlicht - Side light failure 
Standlicht prufen - Check park lights 
Sensor oelstand - Oil level sensor 
Sensor oelstand prufen - Check engine oil sensor 
Niveauregelung - Selflevel susp. inact 
Tur-offen - Door open 
Vorgluhen - Pre-heating 
Waschwasser fullen - Washer fluid low

Wyposażenie


Dane pojazdu
Art.
Wartość
Numer podwozia WBABE51030EK51858
Kod typu BE51
Typ 318IS (EUR)
Typoszereg E E36 (2)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji COUPE
Układ kierowniczy LL
Drzwi 2
Silnik M42
Pojemność skokowa 1.80
Moc 103
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor BROKATROT METALLIC (259)
Tapicerka ANTHRAZIT STOFF 2 TUERER (0383)
Data prod. 1992-08-29
Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S210A ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS ) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy
S301A DIEBSTAHLWARNANLAGE MIT ZV Autoalarm
S354A GREEN STRIPE WINDSCREEN Szyba przednia ziel. z klinem ziel.
S401A SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC Dach przesuwno-uchylny elektryczny
S415A SUNBLIND FOR REAR WINDOW Roleta przeciwsłoneczna tylna
S520A FOGLIGHTS Lampa przeciwmgłowa
S556A EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY Wskaźnik temperatury zewn.
S564A INTERIOR LIGHT PACKAGE Pakiet oświetlenia wnętrza
S687A RADIO PREPARATION Instalacja radiowa
S704A M SPORT SUSPENSION M Podwozie sportowe
S708A M-SPORT LEATHER STEERING WHEEL II M Kierownica sportowa, skórzana
L811A BELGIUM VERSION Wersja krajowa Belgia
S848A ENLARGED WIRING HARNESS Rozszerzona wiązka kabli
S899A EXPORT-FAHRZEUG optyczne podawanie sygnałów do DWA