FSW/PSW E46 

    Windows open No sunroof 
    GM5 

    KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD 
    active 


    Mruganie podczas zamykania 
    GM5 

    DWA 
    aktiv 
    QUIT_OPT_ENTSCH 
    aktiv 
    QUIT_OPT_SCHAERF 
    aktiv 

    Automatyczne zamykanie 
    GM5 

    VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H 
    aktiv 
    VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 
    aktiv 
    VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 
    aktiv 
    VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 
    aktiv 
    VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 
    aktiv 
    VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN 
    aktiv 
    VERRIEGELUNGSSCHWELLE 
    16_km/h (4,8,12,20,24,28 möglich) 

    Zamykanie i otwieranie szyb po wylaczeniu silnika i otwarciu drzwi 
    GM5 

    MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF 
    aktiv 

    Wycieraczki w stanie spoczynku po wylaczeniu zaplonu i wlaczonych wycieraczkach (aby nie pozostaly na srodku szyby) 
    GM5 

    WISCHER_VOLLEND_KLR_AUS 
    aktiv 

    US-kierunki przed Facelift 
    LSZ CI26-CI29 (CodierIndex) 

    PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 bis PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13 
    z "ECE" na "US" 

    LAENDERVARIANTE_LSZ 
    wert_02 
    SIDEMARKER_US 
    aktiv 

    US Migacze Facelift 
    LSZ od CI31(CodierIndex) 

    SIDEMARKER_US 
    aktiv 
    GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT 
    aktiv 
    DRL_DIMMUNG 
    wert_02 

    US DRL swiatla dzienne 
    LSZ od CI31 (CodierIndex) 

    GED_FL_ALS_DRL 
    aktiv 
    DRL_DIMMUNG 
    wert_02 

    Postojowki jako swiatla dzienne 
    LSZ od CI37 

    PO_ALS_DRL 
    aktiv 

    Swiatla awaryjne 
    LSZ 

    BLINKIMPULS_WARNBLK (Warnblinker) 
    BLINKIMPULS_CRASHBLK (automatyczne migacze po wypadku) 
    wert_01 normal Blinken 
    wert_02 normal Blinken 
    wert_03 schnell Blinken 
    wert_04 Doppelimpuls 

    Bi-Xenon Shutter klapka zmienia sie zawsze z dlugimi 
    LSZ 

    BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE 
    aktiv 

    Dlugie z Bi-Xenon mijania bez dlugich halogenowych (dopiero gdy manetka dlugich do przodu) 
    LSZ 

    Nur LSZ mit CI37 (Codier Index) 
    LH_MIT_BIX 
    aktiv 

    Swiatla odprowadzajce 
    LSZ niektore tylko przy CI36 - CI37 

    HEIMLEUCHTEN_AL Abblendlicht 
    HEIMLEUCHTEN_KZL Kennzeichenlicht 
    HEIMLEUCHTEN_NSW Nebelscheinwerfer 
    HEIMLEUCHTEN_FL Fernlicht 
    HEIMLEUCHTEN_BL Bremslicht 
    HEIMLEUCHTEN_SL3_H Nebelschluslicht 
    HEIMLEUCHTEN_SL_H Schlusslicht Standlicht hinten 
    HEIMLEUCHTEN_SL_V Standlicht vorne 
    HEIMLEUCHTEN_BLK Blinker 
    aktiv oder nicht_aktiv setzen 

    Oswietlenie przyciskow i wskaznikow przy swiatlach odprowadzajcych 
    LSZ 

    HEIMLEUCHTEN_KL58G 
    aktiv 

    1x uzyc migacza 3x mrugnac 
    LSZ od CI36 

    CYCL_TI_BLK 
    einmal (ohne) 
    dreimal 

    Wlaczenie ogrzewania tylnej szyby ponizej <3° C automatycznie 
    IHK 

    HHS_AUTOMATIK 
    aktiv 

    Mrugajace 3 stop i swiatla tylnie podczas ostrego hamowania 
    LSZ 

    BFD_SW1_STUFE3 
    nicht_aktiv ->aktiv 
    BFD_SW2_STUFE2 
    aktiv ->nicht aktiv 
    BFD_ABS_STUFE3 
    nicht_aktiv ->aktiv 
    BFD_SW2_STUFE3 
    nicht_aktiv ->aktiv 
    BFD_MINDEST_GESCHW 
    wert_01->02 
    BFD_STUFE_2_VERZOEG 
    wert_01->02 
    BFD_SW1_STUFE2 
    aktiv ->nicht aktiv 
    BFD_ABS_STUFE2 
    aktiv ->nicht_aktiv 
    PIN49_37_BFD 
    nicht_aktiv ->aktiv 
    PIN38_20_BFD 
    nicht_aktiv ->aktiv 
    BLST1_BLST3 
    nicht_aktiv ->aktiv 
    BEI_NSL_KEIN_BFD 
    aktiv 


    komfortowe zamykanie tylnych szyb z pilota 
    GM5 

    KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI 
    nicht_aktiv 

    KOMFORTSCHLIESSUNG_FB 
    aktiv 

    tylne szyby pozostaja zamkniete przednie otwieraja sie z pilota 

    KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI 
    nicht aktiv 

    KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI 
    aktiv 

    KOMFORTOEFFNUNG_FB 
    activ 

    KOMFORTSCHLIESSUNG_FB 
    aktiv 

    2x przycisk otwierania w pilocie - opuszczenie szyby kierowcy 
    GM5 

    FERNBEDIENUNG_1 
    einstiegshilfe 

    FERNBEDIENUNG_2 
    einstiegshilfe 

    FERNBEDIENUNG_3 
    einstiegshilfe 

    FERNBEDIENUNG_4 
    einstiegshilfe 

    indywidualnie ustawiane dla kazdego z 4 kluczy... 

WARNUNG_MOTOR_OELSTAND chyba nie trzeba tłumaczyc kontrolka poziomu oleju (pomarańczowa można wyłączyć bo są nie raz cuda z czujnikiem niby stan ok a się zapala 

MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE stand. nicht activ ----- konrtola poziomu oleju przed odpaleniem silnika 

KEY_MEMORY_RADIO ----- przypisananie stacja radiowa do klucza 

DISPLAYANZEIGE_HIGH 
---- klimatronik odpowiednio HI LO zamiast 32 i 16 
DISPLAYANZEIGE_LOW 

TANK_SCHWELLE_RESERVE GM5 ----------------------- ustawianie progu rezerwy 

ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG GM5 ----alarm o kluczyku w stacyjce po zgaszeniu silnika 

ALARM_OPT_FERNLICHT GM5 ---- migające świata drogowe podczas alarmu 


ALARM_AKUSTISCH GM5 - dzwięk alarmu przerywany spr.dziala intervallton (pikanie) dauerton (syrena) 

FH_NACH_TUERE_AUF GM5--------sterowanie szybami bez wlaczonego zaplonu 
przy otwratych dzrzwiach 

ALARM_OPT_ABBLENDLICHT GM5---------migajace swiatla mijania podczas alarmu nie polecam do xenonów 

AKUSTIK_GURT_WARN GT---------alram niezapiętych pasów