Kodowanie – step by step

Awaryjne stroboskopowe

1.Tworzymy plik w NCSEXPER/WORK/FSW_PSW.MAN

2. load profile itp., wciskamy Back potem Process ECU

3. Wybieramy LSZ (ALSZ) i OK.

4. Basic function, wybieramy z listy: coapiReadSgGelfFswPsw

5. zmieniamy LSZ.C26 na C27 i ok. albo i nie. i czekamy na okno „Basic function perfect ended”, ok

6.Kopiujemy FSW_PSW.TRC (utworzyl się w WORK) na pulpit

7. Otwieramy go i zmieniamy opcje Warnblinker z einfachimpuls na doppelimpuls, zapisujemy jako FSW_PSW.MAN

przed liftem
WARNBLINKER
doppelimpuls
po lifcie
BLINKIMPULS_WARNBLK
wert_04

8. Podmieniamy go za FSW_PSW.MAN z folderze WORK

9. Wchodzimy do Ncsa i klikamy Execute job

Autoryglowanie drzwi

- Od nowa tworzymy plik FSW_PSW.MAN (folder winien być pusty)

- Process Ecu -> GM5

- Basic function to co wyzej  czyli coapiReadSgGelfFswPsw

- Ok nic nie zmieniamy => basic function perfect ended

- Veriegeln_aut_ab_x_km/h z nichtaktiv na akt iv

- Wszystkie veriegelny na akt iv

BMW E46 autoryglowanie drzwi NCS expert
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
aktiv
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
aktiv

Poki co to wlaczylem:
- migcze stroboskopowe : 

warnblinker doppelimpuls


-komfortowe otwieranie dachu z pilota / zamykanie z pilota 

KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : - zamykanie dachu przez przytrzymanie “zamknij” pilotem, lub zamykanie wszystkich szyb&szyberdachu/ działa z dachem w Cabrio

KOMFORTOEFNUNG_FB - OTAWIERANIE Z PILOTA 


- światła dzienne DRL przed FL w 46

FERNLICHT_DRL
aktiv

EINZEIT_DRL
aktiv

TAGFAHRLICHT
aktiv

od PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 do LSZ_12 --ece zmieniamy na US 


W e46 po FL :

DRL_DIMMUNG
wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
GED_FL_ALS_DRL




- mrugniecia przy zamykaniu i otwierania auta...

DWA
aktiv

QUIT_OPT_ENST
aktiv

QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv

aby byl dzwiek przy otwieraniu/zamykaniu te same opcje lecz przed tym wierszem jest znajduje sie AKUSTIC 


-PANIK MODUS / aktiv
-migajace swiatla w momencie gdy ktos otworzy drzwi zaryglowanego pojazdu lub aktywacja gdy przycisniemy otwiernie bagaznika z pilota przez min. 5sek .

- ryglowanie po przekroczeniu predkosci

-MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF : - pozwala na obsługę szyb przy otwartych drzwiach jesli kluczyk ze stacyjki wyciągnięty 

- światła odprowadzajce na halogeny 

HEIMLEUCHTEN_NSW

- otwieracja szyba kierowcy przy kliknieciu 2x " OTAWRCIA SAMOCHOD "


FERNBEDIENUNG_1
einstiegshilfe

FERNBEDIENUNG_2
einstiegshilfe

FERNBEDIENUNG_3
einstiegshilfe

FERNBEDIENUNG_4
einstiegshilfe

DISPLAYANZEIGE_HIGH 
---- klimatronik odpowiednio HI LO zamiast 32 i 16 
DISPLAYANZEIGE_LOW 

TANK_SCHWELLE_RESERVE GM5 ----------------------- ustawianie progu rezerwy 

ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG GM5 ----alarm o kluczyku w stacyjce po zgaszeniu silnika 

ALARM_OPT_FERNLICHT GM5 ---- migające świata drogowe podczas alarmu 


ALARM_AKUSTISCH GM5--------------- dzwięk alarmu przerywany spr.dziala intervallton(pikanie) dauerton(syrena)
intervallton

FH_NACH_TUERE_AUF GM5--------sterowanie szybami bez wlaczonego zaplonu 
przy otwratych dzrzwiach

ALARM_OPT_ABBLENDLICHT GM5---------migajace swiatla mijania podczas alarmu nie polecam do xenonów

AKUSTIK_GURT_WARN GT---------alram niezapiętych pasów

CYCL_TI_BLK po zmianie na dreimal po jednokrotnym naciśnięciu manetki kierunku 3 razy miga ale to działa powyżej ci31
einmal