Procedura pomiaru metroethernetowych eline *

* - na potrzeby tej instrukcji usługi EPL i EVPL nazywam eline

Najlepszym pomiarem jest oczywiście pomiar punkt – punkt jednak NOC może w pierwszej fazie diagnozy awarii wyciągnąć na miernik w Piasecznie obie końcówki eline i zakładając pętle na metronidzie je przemierzyć. W ten sposób sprawdzamy np. access (radio, sdh, modemy)

Warunki:

- eline musi mieć z dwóch stron metronidy (w przypadku, gdy jest tylko jeden – możliwy jest pomiar tylko jednej z „końcówek” eline).

TOPOLOGIA POMIARU

Procedura postępowania:

1 W pierwszej kolejności należy odnaleźć usługę oraz sprawdzić docelowy switch, port vlan opraz MTU na interesującym nas końcu eline

Przykład:

Switch metro: CHEE1-me01

Port: 1/1/13

VLAN: 102

MTU: 1522

2 Kreujemy testowy eline używając Svatavy:

- z jednej strony na ten sam przełącznik metro i port jednak inny vlan – proponuje na Wasze potrzeby używać standardowo vlanu 555. (Patrz instrukcja kreowania ścieżek w Svatavie)

- z drugiej miernik w Piasecznie

3 Logujemy się na metronida i musimy:

- założyć filtr wskazujący vlan 555 (jeśli go tam jeszcze nie ma)

filter add l2 VLAN555

filter edit l2 VLAN555 vlan1-id 555 enable

filer show l2 – weryfikacja istnienia filtru

- tworzymy profil pętli (uwaga profil moze juz istnieć)

oam add loop_network port Network encapsulation tagged

- zakładamy pętle:

loopback edit loop_network filter l2 VLAN555 swap-mac enable state enable

- wyłączamy port Client (aby ruch klienta nie afektował naszego ruchu testowego i aby pomiar był dokładny i wiarygodny)

port edit Client state disable

4 Wykonujemy pomiar (L2)

W tym momencie mamy status taki że usługa klienta nie jest przez nas zmodyfikowana.

Podczas pomiaru możemy mieć problem z zarządzaniem metronida z powodu braku pasma (wysycane lacze miernikiem)

5 Po wykonaniu pomiaru należy:

- zdjąć pętle:

loopback edit loop_network filter l2 VLAN555 swap-mac enable state disable

- podnieść port Client

port edit Client state enable

- usunąc stworzonego na potrzeby pomiaru eline’a – przy pomocy Svatavy

Wyjątki:

Wyjątkiem od tej procedury są Eline, które zestawione są poprzez radio p2mp.

Ta sytuacja wymaga wykreowania testowego eline’a na konkretny vlan wskazany przez dział radio. Dział radio też musi wykreować testową usługę w systemie radio p2mp. Tu do kreowania ścieżek używamy w Svatavie NNI z systemami radio p2mp.

Instrukcja kreowania ścieżek w Svatavie

Link do Svatavy:

https://svatava.in.gtsce.com/

1 Loguejmy się do Svatavy

2 W menu z lewej strony wybieramy „New order”

3 Wpisujemy nazwe klienta i klikamy „Find Customer” następnie „Next”

4 Wpisujemy CID – dla waszych potrzeb wpiszcie mierzony CID z dopiskiem noctest (Przykład 822222_noctest) oraz wybieramy typ usługi – wybieracie EVPL

5 Następnie określacie przepustowość, backbone QoS na Premium oraz MTU – takie jakie macie w mierzonej usłudze

6 Wybieramy pierwszą strone testowego eline aEnd (MIERNIK):

Uwagi:

- Na moment pisania tej instrukcji z tego co wiem nie macie podpiętego miernika do ESS wiec numer portu (Service Port) wpiszecie odpowiedni.

- vlan tu wpisany jest dowolny jednak musi się pokrywac z vlanem skonfigurowanym na mierniku.

7 Wybieramy drugą strone testowego eline bEnd:

Uwagi:

-Tu wpisujemy dane dotyczące jednej z „koncówek” eline, którego chcemy mierzyć. Ważny jest vlan 555 o którym wspominałem wyżej. I klikamy „Reserve Vlan”

- Jeśli „końcówka” eline konczy się na jakimś z systemów radiowych P2mp lub na SAS-E w bEnd Type wybieramy NNI i szukamy z listy potrzebnego systemu radiowego/Sas-e

8 Jeśli wszystko poprawnie uzupełniliśmy powinniśmy uzyskac następujące podsumowanie naszych ustawień:

I klikamy „Send Order”

Po wykreowaniu usługi powinniśmy ją w zakładce „Orders”

9 Kasujemy testową ścieżkę

- W zakładce Services szukamy naszej ścieżki (można użyć filtrowania) i klikamy dwukrotnie na ścieżkę w kolumnie CID

- W zakładce Action wybieramy „Deactivate Service”

- Potwierdzamy nasz wybór klikając “OK”